Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования городское поселение

«Город Малоярославец»

на период с 2015 по 2024 годы

г. Малоярославец

2015 г.

Разработчик:

ООО «Профи-Консалтинг», входящее в группу экспертных компаний в сфере экономики и управления ЖКХ АФ «Константа-С», сайт: http://audit-gkh.ru

тел./факс. в Саратове 8 (8452), 55-43-35, 344-266,

8-927-277-38-28 (Мегафон), 8-917-318-35-72 (МТС)

П Р О Г Р А М М Н Ы Й  Д О К У М Е Н Т

Оглавление

1.	Паспорт программы	5

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	7

2.1. Основные показатели состояния системы электроснабжения	7

2.1.1. Тарифы для населения на электроэнергию	8

2.1.2. Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения	9

2.2. Основные показатели системы теплоснабжения	9

2.2.1. Тарифы для населения на теплоснабжение	10

2.2.2. Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения	11

2.3. Основные показатели системы водоснабжения	11

2.3.1. Тарифы для населения за водоснабжение	13

2.4. Основные показатели системы водоотведения	14

2.4.1. Тарифы для населения за услугу по водоотведению	15

2.4.2. Проблемы в системе водоотведения	15

2.5. Основные показатели системы газоснабжения	15

2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО	16

2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Малоярославец»	17

2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры	17

2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения	17

3. Перспективы развития городского поселения «Город Малоярославец» и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	20

3.1. Перспективы развития городского поселения «Город Малоярославец»	20

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	22

3.2.1. Развитие системы электроснабжения в городском поселении «Город Малоярославец»	25

3.2.2. Развитие системы теплоснабжения в городском поселении «Город Малоярославец»	27

3.2.3. Развитие системы водоснабжения в городском поселении «Город Малоярославец»	30

3.2.4. Развитие системы водоотведения в городском поселении «Город Малоярославец»	32

3.2.5. Развитие системы газоснабжения	35

3.2.6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	35

3.2.7. Обязательные мероприятия по защите систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения от угроз техногенного, природного характера	36

3.2.8. Проекты развития объектов, используемых для обращения твердых бытовых отходов	37

4.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	38

4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг	38

4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки	39

4.3. Целевые показатели потребления населением городского поселения «Город Малоярославец» каждого вида коммунального ресурса	47

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	48

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	52

7.  Управление программой	52

## Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на период с 2015 до 2024 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | Градостроительный кодекс Российской Федерации; «Требования к Программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 502; Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Заказчик Программы: | Администрация муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец». |
| Основные разработчики Программы: | Администрация муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», организации коммунального комплекса, ООО «Профи-Консалтинг» входящее в группу экспертных компаний в сфере экономики и управления ЖКХ АФ «Константа-С», сайт: http://audit-gkh.ru |
| Исполнители Программы: | Администрация муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», организации коммунального комплекса, предоставляющие услуги по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, газоснабжению. |
| Цель Программы: | Обеспечение надежности и повышения качества предоставляемых коммунальных услуг за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижение ресурсопотребления и негативного воздействия на окружающую среду при предоставлении коммунальных услуг. |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; эффективное использование системы ресурсо- и энергосбережения; создание благоприятного инвестиционного климата; модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; использование системы частно-государственного партнерства путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; улучшение экологической ситуации на территории городского поселения «Город Малоярославец». |
| Важнейшие целевые показатели программы: | критерии доступности для населения коммунальных услуг; показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов; показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций); показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения; показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения; показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; показатели воздействия на окружающую среду. |
| Срок реализации Программы: | с 2015 г. по 2024 г. |
| Объемы финансирования: | Объем финансирования в текущих ценах 2014 г. составляет 751 233 тыс. руб., в том числе: на систему электроснабжения – 130 284 тыс. руб.; на систему теплоснабжения – 314 300 тыс. руб.; на систему водоснабжения – 171 649 тыс. руб.; на систему водоотведения– 88 500 тыс. руб.; на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора- 46 500 тыс. руб. |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: бюджетные средства (бюджеты разных уровней; местного бюджетов); средства предприятий коммунального комплекса; средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). |

## 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Население и организации городского поселения «Город Малоярославец» обеспечены коммунальными услугами: электроснабжение, центральное отопление, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, захоронение (утилизация) ТБО.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется предприятиями, имеющими организационно-правовую форму – ОАО, УМП,  ООО.

Предприятия, имеющие организационно-правовую форму УМП, используют в своей производственной деятельности основные средства, находящиеся в муниципальной собственности. Предприятия организационно-правовой формы ОАО, ООО используют в производственной деятельности собственные основные средства или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.

Таблица№ 2.1.  Институциональная структура сферы производства и сбыта коммунальных ресурсов и услуг

| Ресурс, услуга | Организация, предоставляющая услугу | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартирных домах | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | Поставка электроэнергии, обслуживание оборудования и сетей - УМП «Коммунальные электрические и тепловые сети» | Муниципалитет | Прямые договора | Прямые договора |
| Теплоснабжение | УМП «Коммунальные электрические и тепловые сети» | Муниципалитет | через УК | Прямые договора |
|  | ООО «Сервис Энерго» | Частная | Прямые договора, через УК | Прямые договора |
|  | ОАО «Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод» | ОАО | Прямые договора, через УК |  |
|  | ООО «Рэмэкс Тепломаш» | ООО | Прямые договора, через УК |  |
|  | Путевая машинная станция 309 - филиал ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | Прямые договора, через УК |  |
| Водоснабжение | УМП «Водоканал» МО Малоярославец | Муниципалитет | Прямые договора, через УК | Прямые договора |
| Водоотведение | УМП «Водоканал» МО Малоярославец | Муниципалитет | Прямые договора, через УК | Прямые договора |
| Газоснабжение | Поставка газа, обслуживание оборудования и сетей -ОАО "Малоярославецмежрайгаз" | ОАО «Газпром» | Прямые договора | Прямые договора |

## 2.1. Основные показатели состояния системы электроснабжения

Электроснабжение города осуществляется от Калужской электросети Тульской энергосистемы. Распределение энергии, ввод и обслуживание линий электропередач и подстанций на территории городского поселения «Город Малоярославец» обеспечивает УМП «Коммунальные электрические и тепловые сети».

Основными источниками электроснабжения города являются:

- ПС 110/10 кВ №275 «Радищево» (2х16 МВА) ОАО «Калугаэнерго»;

- ТПС №426 "Малоярославец-тяговая" (2х25 МВА) МПС;

- городские очистные сооружения, запитанные от новой ПС 110/10.

Потребители УМП «Коммунальные электрические и тепловые сети» запитаны по 14-ти питающим линиям (фидерам 10кВ). Схема построения сети в основном петлевая, для потребителей, требующих повышенной надежности электроснабжения - двух лучевая.

Длина сети 10 кВ составляет 98,7 км, в том числе кабельные сети 57,5 км, воздушные 41,2 км.

Протяженность сетей низкого напряжения 0,4 кВ составляет 171,5 км. Наружное освещение города составляет 1864 светильника, запитанных от 30 источников питания. Протяженность сетей наружного освещения. - 73 км, из них 14 км - кабельные сети. Для управления наружным освещением города внедрен универсальный программный таймер (УТ-1Н) с функцией автоматической коррекции времени включения и отключения реле таймера по времени восхода и захода солнца.

Таблица № 2.1.1. Основные технические характеристики и показатели системы электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Основные показатели состояния системы электроснабжения |
| Располагаемая мощность системы электроснабжения (с учетом перетоков в разрезе напряжения источников) | мВт | 35,3 | 35,8 | 36,3 | 38,1 | 40,2 |
| Фактическая подключённая нагрузка (мощность) | мВт | 18,5 | 19,0 | 21,1 | 21,2 | 22,2 |
| Общая протяжённость сетей | км | 244,8 | 244,8 | 270,2 | 270,2 | 271,4 |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс. кВт. ч | 63912 | 63001 | 61593 | 59845 | 59851 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт. ч | 14363 | 14373 | 12630 | 10863 | 11265 |
| Фактический уровень потерь в сетях | % | 16,1% | 15,4% | 13,5% | 11,6% | 11,6% |
| Объём отпуска в сеть | тыс. кВт. ч | 63912 | 63001 | 61593 | 59845 | 59851 |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 49549 | 48629 | 48963 | 48982 | 48586 |
| в т. ч. |
| Населению | тыс. кВт. ч | 24606 | 24435 | 24380 | 24306 | 24234 |
| Бюджетным потребителям | тыс. кВт. ч | 677 | 672 | 670 | 668 | 666 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 24267 | 23522 | 23914 | 24007 | 23686 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 30410 | 29953 | 29503 | 28955 | 29100 |
| Объём электроэнергии, реализуемой по приборам учёта | тыс. кВт. ч | 49549 | 48629 | 48963 | 48982 | 48586 |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Надежность системы электроснабжения городского поселения «Город Малоярославец» соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения городского поселения «Город Малоярославец» по всем параметрам надежности системы.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения городского поселения «Город Малоярославец» показал соответствие готовности системы требованиям нормативных законодательных актов.

Воздействие системы электроснабжения городского поселения «Город Малоярославец» на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

## 2.1.1. Тарифы для населения на электроэнергию

Таблица № 2.1.1.1. Тарифы для населения за электроснабжение

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |
| Тариф или среднегодовая стоимость, с НДС | за 1 кВт. ч | 2,96 | 3,05 | 3,41 | 3,51 |
| Решение о принятом тарифе |  | Постанов. МКПТ от 17.12.2010 №311-эк | Постанов. МКПТ от 01.12.2011 №448-эк | Постанов. МКПТ от 04.12.2012 №376-эк | Постан. МТР от 13.12.2013 №358-эк |
| Сроки действия тарифа |  | с 01.01.по 31.12. - 2,96 | с 01.01.по 30.06.-2,96; с 01.07.по 31.12. - 3,14 | с 01.01.по30.06.-3,13; с 01.07.по 31.12. - 3,51 | с 01.01. по 31.12. - 3,51 |

## 2.1.2. Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

К основным проблемам электроснабжения городского поселения «Город Малоярославец» относятся физическое и моральное старение части оборудования, износ участков распределительных электрических сетей, эксплуатирующихся более 20-30 лет.

Сохраняется рост доли устаревшего энергетического оборудования, снижение резервов. Более 70% всех линий электропередач введены в эксплуатацию до 1990 г. Потребность в электроэнергии со временем растет, а пропускная способность старых линий значительна низка, что приводит к дополнительной потере на линиях электропередач.

## 2.2. Основные показатели системы теплоснабжения

Теплоснабжение города осуществляется от 14 котельных УМП «Коммунальные электрические и тепловые сети», 1 котельной ООО «Сервис Энерго» и ведомственных котельных ОАО «Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод», ООО «Рэмэкс Тепломаш», Путевой машинной станции 309 - филиала ОАО «РЖД».

Системой теплоснабжения городского поселения «Город Малоярославец» предоставляются  услуги по отоплению и горячему водоснабжению в многоквартирные жилые дома, объектам социальной сферы, в общественные здания, предприятиям и другим объектам.

Таблица № 2.2.1. Основные технические характеристики и показатели системы теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Основные показатели состояния системы теплоснабжения |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,8 | 172,6 |
| Располагаемая мощность котельных | Гкал/ч | 120,5 | 118,6 | 116,5 | 115,1 | 117,0 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 70,3% | 69,2% | 68,0% | 67,0% | 67,8% |
| Общая протяженность сетей | км | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 79,4 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 23,9 | 23,2 | 23,1 | 22,6 | 21,9 |
| Протяженность заменяемых сетей | км | 0,678 | 0,09 | 0,454 | 0,0 | 0,7 |
| 1. Производство тепловой энергии |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 245,00 | 241,19 | 237,03 | 234,09 | 238,04 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,9 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | % | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% |
| Объём отпуска теплоэнергии в сеть | тыс. Гкал | 239,82 | 236,13 | 232,04 | 229,23 | 233,13 |
| Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 25,0 | 24,6 | 23,9 | 23,9 | 24,2 |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 214,81 | 211,51 | 208,14 | 205,33 | 208,91 |
| в т. ч. |
| Общий объём реализации услуги отопления | тыс. Гкал | 182,03 | 183,83 | 181,31 | 178,88 | 181,89 |
| в т. ч. |
| отопление для населения | тыс. Гкал | 132,86 | 133,43 | 130,87 | 133,12 | 133,01 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного отопления | чел. | 21591 | 21267 | 20947 | 20558 | 20661 |
| Общий объём реализации услуги ГВС | тыс. Гкал | 32,8 | 27,7 | 26,8 | 26,4 | 27,0 |
| Общий объём реализации услуги ГВС | тыс. куб. м | 544,7 | 456,7 | 429,0 | 405,9 | 414,9 |
| в т. ч. |
| ГВС для населения | тыс. Гкал | 29,7 | 24,9 | 24,0 | 23,3 | 24,2 |
| ГВС для населения | тыс. куб. м | 495,7 | 414,3 | 385,4 | 359,6 | 373,0 |
| Численность населения, пользующегося услугой горячего водоснабжения | чел. | 20983 | 20668 | 20357 | 20019 | 20159 |
| Фактический удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 178,4 | 179,9 | 178,8 | 174,4 | 170,9 |
| Нормативный удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 166,5 | 166,5 | 164,6 | 164,4 | 164,4 |
| Фактический удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | 22,4 | 23,6 | 25,1 | 24,2 | 24,1 |
| Фактический удельный расход воды на единицу выработанной котельными тепловую энергию | м3/Гкал | 0,26 | 0,21 | 0,27 | 0,28 | 0,27 |
| Индикаторы надёжности системы теплоснабжения |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки услуги отопления | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки ГВС | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

В городском поселении «Город Малоярославец» нет дефицита по зонам действия источника теплоснабжения.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения городского поселения «Город Малоярославец» по всем параметрам надежности системы. Система теплоснабжения функционирует без аварийных ситуаций, сопровождающихся прекращением подачи тепловой энергии потребителям, термодинамические параметры теплоносителя соответствуют установленным нормативам.

Качество поставляемых услуг по отоплению в городском поселении «Город Малоярославец» соответствует требованиям российского законодательства и требуемому уровню качества, установленному в договорах теплоснабжающих предприятий с потребителями услуг.

Воздействие системы теплоснабжения городского поселения «Город Малоярославец» на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

## 2.2.1. Тарифы для населения на теплоснабжение

Таблица № 2.2.1.1. Тарифы для населения за потребляемые услуги по отоплению

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованное отопление |
| УМП "Коммунальные и электрические сети" |
| Тариф или среднегодовая стоимость | за 1 Гкал, с НДС | 1412,46 | 1481,28 | 1670,71 | 1800,14 |
| Решение о принятом тарифе |  | Постан. МКПТ от 6 декабря 2010 г. № 270-эк | Постан. МКПТ от 06.12.2010 №270-эк | Постан. МКПТ от 20.11.2012 №286-эк | Постан. МТР от 03.12.2013 №293-эк |
| Сроки действия тарифа |  | с 01.01.по 31.12. - 1412,46 | с 01.01.по30.06.-1412,46; с 01.07. по 01.08. - 1497,21; с 01.09. по 31.12 - 1576,55 | с 01.01.по30.06.-1576,55; с 01.07. по 31.12. - 1764,86 | с 01.01.по30.06.-1764,86; с 01.07.по 31.12. - 1835,42 |
| ООО "Сервис-энерго" |
| Тариф или среднегодовая стоимость | за 1 Гкал, с НДС |  |  | 1288,01 | 1395,69 |
| Решение о принятом тарифе |  |  |  | Постан. МКПТ от 11.12.2012 №429-эк | Постан. МТР от 18.12.2013 №429-эк |
| Сроки действия тарифа |  |  |  | с 01.01.по 30.06.-1209,04; с 01.07. по 31.12. - 1366,98 | с 01.01.по30.06.-1366,98; с 01.07.по 31.12. - 1424,39 |
| ОАО "МОПАЗ" |
| Тариф или среднегодовая стоимость | за 1 Гкал, с НДС |  |  | 1499,28 | 1614,14 |
| Решение о принятом тарифе |  |  |  | Постан. МКПТ от 27.11.2012 №323-эк | Постан. МТР от 03.12.2013 №296-эк |
| Сроки действия тарифа |  |  |  | с 01.01.по 30.06.-1416,07; с 01.07. по 31.12. - 1582,49 | с 01.01.по30.06.-1582,49; с 01.07.по 31.12. - 1645,78 |
| ООО "Ремекс Тепломаш" |
| Тариф или среднегодовая стоимость | за 1 Гкал, с НДС |  |  | 1676,23 | 1816,35 |
| Решение о принятом тарифе |  |  |  | Постан. МКПТ от 04.12.2012 №387-эк | Постан. МТР от 03.12.2013 №284-эк |
| Сроки действия тарифа |  |  |  | с 01.01.по 30.06.-1571,72; с 01.07. по 31.12. - 1780,74 | с 01.01.по30.06.-1780,74; с 01.07.по 31.12. - 1851,96 |
| ПМС 309 - филиал ОАО "РЖД" |
| Тариф или среднегодовая стоимость | за 1 Гкал, с НДС |  |  | 1646,49 | 1771,74 |
| Решение о принятом тарифе |  |  |  | Постан. МКПТ от 18.12.2012 №464-эк | Постан. МТР от 09.12.2013 №345-эк |
| Сроки действия тарифа |  |  |  | с 01.01. по 30.06.-1555,97; с 01.07. по 31.12. - 1737,00 | с 01.01.по30.06.-1737,00; с 01.07.по 31.12. - 1806,47 |
| Горячее водоснабжение |
| УМП "Коммунальные и электрические сети" |
| Тариф или среднегодовая стоимость | за 1 куб. м | 85,0 | 103,9 | 122,39 | 135,60 |
| Решение о принятом тарифе |  | Постанов. МКПТ КО от 17.12.2010 №330-эк | Постанов. МКПТ КО от 17.12.2010 №330-эк | Постан. МКПТ от 22.01.2013 №5-эк | Постан. МТР от 20.12.2013 №468-эк |
| Сроки действия тарифа |  | с 01.02.11 по 31.01.12 - 85,0 | с 01.02. по 30.06 - 100,30; с 01.07 по 30.08 - 106,32; с 01.09 по 31.12 - 111,85 | с 01.01.по30.06.-111,85; с 01.07.по 31.12. - 132,93 | с 01.01.по30.06.-132,93; с 01.07.по 31.12. - 138,26 |
| ПМС 309 - филиал ОАО "РЖД" |
| Тариф или среднегодовая стоимость |  |  |  | 124,6 | 133,8 |
| Решение о принятом тарифе |  |  |  | Постан. МКПТ от 18.12.2012 №464-эк | Постан. МТР от 09.12.2013 №333-эк |
| Сроки действия тарифа |  |  |  | с 01.01. по 30.06.-118,13; с 01.07.по 31.12. - 131,12 | с 01.01.по30.06.-131,12; с 01.07.по 31.12. - 136,38 |

## 2.2.2. Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Для развития системы теплоснабжения городского поселения «Город Малоярославец» необходимо обеспечить решение следующих задач:

- повышение КПД источников тепловой энергии;

- ликвидация перерасхода энергетических ресурсов при производстве тепловой энергии;

- снижение удельных расходов топливно-энергетических ресурсов при производстве и транспортировке тепловой энергии;

- повышение надежности систем жизнеобеспечения и снижение аварийности систем теплоснабжения.

Решение вышеперечисленных задач позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы теплоснабжения городского поселения «Город Малоярославец».

## 2.3. Основные показатели системы водоснабжения

На территории городского поселения «Город Малоярославец» услугу централизованного водоснабжения предоставляет УМП «Водоканал» на обслуживании которого находится оборудование I и II подъема, водопроводные сети. УМП «Водоканал» предоставляет услуги в многоквартирные жилые дома, частные дома, объектам социальной сферы, в общественные здания, предприятиям и другим объектам.

Водоснабжение городского поселения «Город Малоярославец» осуществляется за счет подземных источников. Имеется проблема с большим количеством железа в воде, в связи с чем используются станции обезжелезивания.

Территориально водозабор располагаются на 3 участках:

1) Чуркинский водозабор - располагается на территории Малоярославецкого района, возле правобережного склона долины р. Лужи, к северозападу от г. Малоярославца. Водозабор включает в себя 10 артезианских скважин (3 находиться в резерве). С водозабора вода поступает по двум водоводам диаметром 400 мм к насосной станции 2 подъема и 2-м резервуарам чистой воды суммарным объемом 4000 м3, далее к станции обезжелезивания воды расположенной в черте города;

2) Городской водозабор, западный участок, объединяющий территорию вокруг скважин № 11 и 12, расположенных на территории станции подготовки воды, в западной части селитебной зоны г. Малоярославца;

3) Городской водозабор, восточный участок, включающий в себя скважины № 14, 15, 17, расположенные на восточной окраине г. Малоярославца. Скважина № 17 располагается в п. Кирпичный, скважины №14, 15 в районе ж/д станции. Участки, занятые скважинами, находятся в 250-300 м от магистрали Москва-Брянск.

Все скважины оборудованы приборами учета воды и электрической энергии. Управление водозаборными узлами осуществляется посредством телеметрии. Автоматизированные системы для водозаборов включают подсистемы первого и второго подъемов с центральным диспетчерским пунктом.

В городском поселении «Город Малоярославец» сети водопровода выполнены чугунными и стальными трубами. Протяженность городских водоводов 105,5 км. К сетям городского водопровода на территории МО относится 221 водоразборная колонка общего пользования, а также система пожаротушения, реализуемая за счет пожарных гидрантов.

Таблица № 2.3.1. Система водоснабжения городского поселения «Город Малоярославец» характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Основные показатели состояния системы водоснабжения |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 17,8 |
| Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки | 11,92 | 9,02 | 9,1 | 8,5 | 9,6 |
| Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема | % | 71,0% | 53,7% | 54,4% | 50,7% | 53,7% |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 11,2 | 8,3 | 8,4 | 7,8 | 8,8 |
| Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | 66,0% | 48,9% | 49,4% | 46,1% | 51,7% |
| Общая протяжённость сетей | км | 137,2 | 137,2 | 137,2 | 137,2 | 137,2 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 27,7 | 27,0 | 26,5 | 26,5 | 25,7 |
| в т. ч. протяженность заменяемой сети | км | 1,56 | 0,45 | 2,48 | 0,0 | 0,8 |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 4 351,5 | 3 291,8 | 3 337,3 | 3 111,5 | 3 487,6 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 255,4 | 257,9 | 272,5 | 252,8 | 281,9 |
| Расход на собственные нужды | % | 5,9% | 7,8% | 8,2% | 8,1% | 8,1% |
| Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 4 096,2 | 3 033,8 | 3 064,9 | 2 858,7 | 3 205,7 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 819,8 | 660,3 | 625,0 | 577,1 | 640,7 |
| Уровень потерь | % | 20,0% | 21,8% | 20,4% | 20,2% | 20,0% |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 3 276,4 | 2 373,5 | 2 439,9 | 2 281,6 | 2 565,0 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 1 871,0 | 1 372,3 | 1 358,7 | 1 330,8 | 1 334,7 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 1 277,9 | 882,7 | 963,5 | 789,3 | 1 062,9 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 26457 | 26059 | 25668 | 25216 | 25367 |
| Объём услуг, реализуемых по приборам учёта | тыс. м3 | 1086,8 | 1109,0 | 1290,0 | 1789,0 | 1850,0 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 33,2% | 46,7% | 52,9% | 78,4% | 72,1% |
| Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения за год | ед. | 9329 | 9334 | 9315 | 9320 |  |
| Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения за год | ед. | 9352 | 3112 | 3112 | 3112 |  |
| Количество проб, соответствующих нормативам за год | ед. | 9289 | 9307 | 9297 | 9300 |  |
| Удельный расход электроэнергии на объем принятой воды | кВт. ч/ куб. м | 0,93 | 0,95 | 1,02 | 1,16 | 0,98 |
| Индикаторы надёжности системы водоснабжения |
| Аварийность коммунальной инфраструктуры водоснабжения | ед./км | 0,09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Индекс замены сети | % | 1,1% | 0,3% | 1,8% | 0,0% | 0,6% |
| Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки | % | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| Фактический износ систем коммунальной инфраструктуры водозаборов | % | 76,0% | 76,0% | 76,0% | 76,0% |  |
| Фактический износ очистных сооружений | % | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 80,0% |  |
| Фактический износ сетей систем водоснабжения | % | 87,0% | 87,0% | 87,0% | 87,0% |  |

Система водоснабжения городского поселения «Город Малоярославец» в перспективе может быть достаточна и сможет удовлетворять потребности воды питьевого качества на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные при условии реконструкции и ремонта артезианских скважин, водоподъемного оборудования, насосных станций II подъема, перекладки старых сетей и строительства новых.

Анализ качества поставляемой воды показал ее соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», введенных в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 г. № 24, и требуемому уровню качества, установленному в договорах поставки воды потребителям.

Анализ надежности системы водоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе водоснабжения городского поселения «Город Малоярославец» по всем параметрам надежности системы.

Воздействие системы водоснабжения городского поселения «Город Малоярославец» на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы водоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

## 2.3.1. Тарифы для населения за водоснабжение

Таблица № 2.3.1.1. Тарифы для населения за водоснабжение

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |
| УМП "Водоканал" МО Малоярославец |
| Стоимость услуг, отгруженных населению | тыс. руб. | 28945 | 22233 | 24212 | 25045 |
| Тариф или среднегодовая стоимость | за 1 куб. м | 15,47 | 16,20 | 17,82 | 18,82 |
| Решение о принятом тарифе |  | №79-эк от 02.11.2010 | №287-эк от 11.11.2011 | №236-эк от 13.11.2012 | №315-эк от 09.12.2013 |
| Сроки действия тарифа |  | с 01.01. по 31.12.-15,47 | с 01.01. по 30.06. -15,47; с 01.07. по 31.08. - 18,40; с 01.09. по 31.12. - 17,20 | с 01.01. по 30.06.-17,20; с 01.07. по 31.12.-18,44 | с 01.01. по 30.06.-18,44; с 01.07. по 31.12. - 19,20 |

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения:

- износ насосного оборудования,

- аварийность на трубопроводах;

- недостаточность индекса реконструируемых сетей;

- имеет место вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

## 2.4. Основные показатели системы водоотведения

Система водоотведения городского поселения «Город Малоярославец» обслуживается УМП «Водоканал». Существующая система канализации города представляет смешанную канализацию, состоящую из бытовых и производственных сточных вод.

Централизованная система водоотведения городского поселения «Город Малоярославец»  представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, напорных и самотечных коллекторов, общей протяженностью 89 километров, сточные воды поступают на очистные сооружения г. Малоярославца, расположенные в северо-восточной части городского поселения. Общая протяженность сетей канализации составляет - 89 км, из них: главный самотечный коллектор - Ду=800мм - 27 км, материал труб -асбестоцементный, уличная сеть канализации - 59,5 км., материал труб - чугун, керамика, ПВХ.

Система водоотведения г. Малоярославца из-за большого перепада высот многозонная. На территории города расположено 12 канализационных насосных станций и 4 канализационные установки (уличные), которые перекачивают стоки на городские очистные сооружения, расположенные в северо-восточной части города. На очистных сооружениях стоки вначале проходят механическую очистку на решетке-дробилке и песколовке, а затем полную биологическую очистку в аэротенках и отстаивание во вторичном отстойнике полной биологической очистки. На очистных сооружениях предусмотрена доочистка сточных вод в биореакторе, где осуществляется окисление трудноокисляемых соединений.

Очищенные сточные воды, пройдя контактную емкость где осуществляется обеззараживание хлором, сбрасываются в ручей, впадающий в р. Нечайку с содержанием загрязняющих компонентов не превышающих допустимые концентрации, согласованные с Калужским областным комитетом по экологии и природопользованию.

Таблица № 2.4.1. Система водоотведения городского поселения «Город Малоярославец» характеризуется следующими основными характеристиками и показателями:

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Основные показатели состояния системы водоотведения |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 7,7 | 4,8 | 5,6 | 5,5 | 5,9 |
| Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | 45,2% | 28,4% | 32,9% | 32,2% | 34,5% |
| Общая протяжённость сетей | км | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,6 | 90,2 |
| Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод) | тыс. м3 | 2803,6 | 1762,1 | 2040,6 | 1995,0 | 2143,0 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | 2114,8 | 1228,6 | 1481,4 | 1481,4 | 1555,5 |
| Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | 2803,6 | 1762,1 | 2040,6 | 1995,0 | 2143,0 |
| в т. ч.: на биологическую очистку | тыс. м3 | 2803,6 | 1762,1 | 2040,6 | 1995,0 | 2143,0 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | чел. | 23017 | 22671 | 22331 | 21938 | 22070 |
| Удельный расход электроэнергии на объем реализации услуг | кВт. ч/ куб. м | 0,92 | 1,51 | 1,21 | 1,18 | 0,98 |
| Финансовые результаты деятельности предприятия (прибыль +; убыток -) | тыс. руб. | 1261 | -4661 | -3273 | 0 |  |
| Выручка без НДС | тыс. руб. | 34974 | 25783 | 30871 | 33660 |  |
| Объем дебиторской задолженности | тыс. руб. | 10022 | 6177 | 8191 | 10637 |  |
| Численность основного производственного персонала | чел. | 38 | 38 | 38 | 38 |  |
| Индикаторы надёжности системы водоотведения |
| Аварийность коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 18,4% | 18,4% | 18,4% | 18,3% |  |
| Индекс замены сети | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  |
| Фактический износ сетей систем водоотведения | % | 65,0% | 65,0% | 65,0% | 65,0% |  |
| Фактический износ очистных сооружений | % | 83,0% | 83,0% | 83,0% | 83,0% |  |

## 2.4.1. Тарифы для населения за услугу по водоотведению

Таблица № 2.4.1.1. Тарифы для населения за услугу по водоотведению

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |
| УМП "Водоканал" МО Малоярославец |
| Тариф или среднегодовая стоимость | за 1 куб. м | 13,91 | 14,57 | 16,28 | 17,44 |
| Решение о принятом тарифе |  | №79-эк от 02.11.2010 | №287-эк от 11.11.2011 | №236-эк от 13.11.2012 | №315-эк от 09.12.2013 |
| Сроки действия тарифа |  | с 01.01. по 31.12.- 13,91 | с 01.01. по 30.06.-13,91; с 01.07. по 31.08.-14,75; с 01.09. по 31.12.-15,47 | с 01.01. по 30.06.-15,47; с 01.07. по 31.12.-17,09 | с 01.01. по 30.06.-17,09 с 01.07. по 31.12.- 17,78 |

## 2.4.2. Проблемы в системе водоотведения

В настоящее время требуется:

- реконструкция ряда существующих насосных станций с модернизацией устаревшего оборудования на них;

- необходима реконструкция части канализационных сетей.

Для подключения новых потребителей потребуется ряд мероприятий:

- прокладка магистральных сетей канализации;

- прокладка внутриквартальных сетей;

- устройство насосных станций.

## 2.5. Основные показатели системы газоснабжения

Газоснабжение потребителей г. Малоярославец осуществляется природным и сжиженным газом. Газоснабжение города осуществляется газопроводом - отводом диаметром 150 мм, протяженностью 1,95 км от магистрального газопровода Дашава-Брянск-Киев-Москва. Снижение давления осуществляется через ГРС, расположенную к юго-востоку от города вблизи с. Маклино.

Сжиженный газ используется в основном в качестве топлива для приготовления пищи и горячей воды населению.

Таблица № 2.5.1. Основные характеристики и показатели системы газоснабжения городского поселения «Город Малоярославец»

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Основные показатели состояния системы газоснабжения |
| Транспортировка газа (по газораспределительным сетям), всего: | тыс. м3 | 88787 | 88342 | 86973 | 86124 | 86115 |
| - транзит | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | 88787 | 88342 | 86973 | 86124 | 86115 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 10652 | 10617 | 10517 | 10629 | 10655 |
| коммунально-бытовым предприятиям | тыс. м3 | 38683 | 38401 | 37502 | 36128 | 35998 |
| населению | тыс. м3 | 39451 | 39324 | 38953 | 39368 | 39462 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения | чел. | 27637 | 27276 | 26920 | 26473 | 26658 |
| Объём газа, реализуемого по приборам учёта | тыс. м3 | 55935 | 57325 | 58130 | 59290 | 61062 |
| в т. ч. |
| Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета) | % | 63,0% | 64,9% | 66,8% | 68,8% | 70,9% |

Таблица № 2.5.2. Тарифы на услуги системы газоснабжения для населения

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ |
| Тариф или среднегодовая стоимость, с НДС | за 1 куб. м | 3,60 | 4,24 | 4,53 | 5,21 |
| Решение о принятом тарифе |  | Постанов. МКПТ от 24.12.10 г. №357-эк | Постанов. МКПТ от 16.02.2012 N 56-эк | Постан. МТР от 29.01.2013 №11-эк | Постан.МТР от 26.12.2013 №490-эк |
| Сроки действия тарифа |  | с 01.01. по 31.12.-3,604 | с 01.01. по 30.06.-3,94; с 01.07. по 31.12.- 4,53 | с 01.01. по 31.12.- 4,53 | с 01.01. по 31.12.- 5,21 |

## 2.6. Основные показатели системы захоронения (утилизации) ТБО

Неотъемлемым звеном функционирования населенных пунктов является образование отходов производства и потребления. Объемы этих отходов растут из года в год и в значительной мере зависят от размеров населенных пунктов, численности его населения, особенностей сосредоточенных в нем производств.

Проблема санитарной очистки территории является одной из приоритетных в решении задач по охране окружающей среды муниципального района.

Согласно:

- п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

- п.2 ч.2 ст. 7 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ;

- ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Уставом Малоярсловецкого района Калужской области предусмотрено, что организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов является вопросом местного значения муниципального района.

Уставом городского поселения «Город Малоярославец» предусмотрено, что организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора является вопросом местного значения поселения.

В связи с тем, что организация захоронения (утилизации) не является полномочием городском поселении «Город Малоярославец», в настоящей программе данный вопрос не рассматривается.

Таблица № 2.6.1. Основные показатели состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные показатели состояния системы захоронения (утилизации) ТБО |
| Накопленный объём захороненных (утилизированных) ТБО | тыс. м3 | 71,35 | 141,6 | 212,4 | 284,4 | 357,6 |
| Объем твердых бытовых отходов, принимаемых на полигоне по захоронению ТБО | тыс. м3 | 71,3 | 70,2 | 70,8 | 72,0 | 73,2 |
| Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО от всех потребителей | тыс. м3 | 71,3 | 70,2 | 70,8 | 72,0 | 73,2 |
| Численность населения, пользующегося услугой по захоронению (утилизации) ТБО | чел. | 29193 | 28755 | 28323 | 27797 | 28020 |

Таблица № 2.6.2. Тарифы по захоронению (утилизации) ТБО

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захоронение ТБО |
| Тариф или среднегодовая стоимость | за 1 куб. м |  |  | 109,09 | 117,32 |
| Решение о принятом тарифе |  |  |  | Постанов. МКПТ от 27.11.2012 №289-эк | Постанов. МКПТ от 26.11.2013 №244-эк |
| Сроки действия тарифа |  |  |  | с 01.01. по 30.06.-103,60; с 01.07. по 31.12.-114,58 | с 01.01. по 30.06.-114,58; с 01.07. по 31.12.-120,05 |

## 2.7. Общие проблемы коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Малоярославец»

В результате накопленного износа оборудования коммунальной сферы возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий в системах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Изношенность сетей систем электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения приводит к увеличению объема потерь ресурсов. Кроме того, данная ситуация является следствием снижения финансовой устойчивости предприятий коммунального комплекса и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Для улучшения качества жизни населения и экономики в городском поселении «Город Малоярославец» необходимо реконструкция и развитие централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

## 2.8. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

В городском поселении «Город Малоярославец» на подключения к существующему водоснабжению и водоотведению УМП «Водоканал»/УМП «КЭ и ТС» выдаются технические условия на подключение в установленном порядке.

В настоящее время стоимость присоединения (врезки) к городской системе водоснабжения (для населения) составляет - 6710 руб. за 1 врезку (Ду-25мм), а стоимость присоединения (врезки) к городской системе водоотведения (для населения) составляет - 4800 руб. за 1 врезку.

## 2.9. Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

С целью энергосбережения в городском поселении «Город Малоярославец» принята муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 15.11.2013 г. № 805 (в н. в. действует в редакции  от 30.10.2014 г. № 807).

Основной целью формирования данной муниципальной целевой программы является реализация требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В период действия Программы в городском поселении «Город Малоярославец» совершенствуется технология и структура выработки тепловой энергии, подачи воды и сбора стоков. Принимаются меры по снижению потерь при транспортировке энергетических ресурсов и воды, рационального и эффективного использования топливно-энергетических ресурсов и воды в жилом секторе, бюджетных организациях и предприятиях  коммунально-бытовой сферы.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий в жилищном секторе, со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса.

Таблица № 2.9.1. Охват коммунальных ресурсов приборами учета

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система электроснабжения |
| Объём электроэнергии, реализуемой по приборам учёта | тыс. кВт. ч | 49549 | 48629 | 48963 | 48982 | 48586 | 49222 | 49344 | 49475 | 49616 | 49769 | 49933 | 50109 | 50299 | 50503 |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| в т. ч. |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (общедомовые приборы учета) | % | 15,0% | 16,0% | 17,3% | 17,3% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
| Охват населения приборами учета электроэнергии (индивидуальные приборы учета) | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Система теплоснабжения |
| Объём услуги отопления, реализуемой по приборам учёта | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объём услуги ГВС, реализуемой по приборам учёта | тыс. м3 | 196,1 | 214,7 | 313,1 | 349,0 | 385,8 | 426,8 | 429,3 | 431,9 | 434,5 | 437,1 | 439,7 | 442,4 | 445,0 | 447,7 |
| Охват потребителей приборами учета горячей воды | % | 36,0% | 47,0% | 73,0% | 86,0% | 93,0% | 93,7% | 94,3% | 95,0% | 95,6% | 96,3% | 97,0% | 97,7% | 98,3% | 99,0% |
| Система водоснабжения |
| Объём услуг, реализуемых по приборам учёта | тыс. м3 | 1086,8 | 1109,0 | 1290,0 | 1789,0 | 1850,0 | 1898,3 | 1947,9 | 1998,8 | 2051,0 | 2104,6 | 2159,5 | 2215,9 | 2273,8 | 2333,2 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 33,2% | 46,7% | 52,9% | 78,4% | 72,1% | 72,6% | 73,0% | 73,4% | 73,9% | 74,3% | 74,8% | 75,2% | 75,7% | 76,1% |
| Система газоснабжения |
| Объём газа, реализуемого по приборам учёта | тыс. м3 | 55935 | 57325 | 58130 | 59290 | 61062 | 88235 | 88551 | 88769 | 88792 | 89274 | 89794 | 90354 | 91182 | 91358 |
| в т. ч. |
| Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета) | % | 63,0% | 64,9% | 66,8% | 68,8% | 70,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Малоярославец» позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

## 3. Перспективы развития городского поселения «Город Малоярославец» и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## 3.1. Перспективы развития городского поселения «Город Малоярославец»

Генеральным планом городского поселения «Город Малоярославец» предусматривается, что социально-экономическое развитие поселения будет осуществляться под воздействием основных тенденций экономического роста, наметившихся в предыдущие годы. Генеральным планом предполагается, что городское поселение «Город Малоярославец» получит определенное развитие на основе увеличения объемов работ и роста валовой продукции бюджетообразующих отраслей хозяйства области – промышленного производства, обрабатывающих производств, развития транспортного комплекса, предпринимательской деятельности, торговли.

Генеральным планом в качестве приоритетных направлений устойчивого развития городского поселения «Город Малоярославец»  определены:

- развитие существующего промышленного производства,

- развитие обрабатывающих производств;

- развитие транспортного комплекса;

- развитие инженерной инфраструктуры, энергетического комплекса;

- разработка и осуществление приоритетных программ, направленных на обеспечение экологической безопасности населения и территории.

Прогнозные показатели социально-экономического развития городского поселения «Город Малоярославец», предусмотренные в утвержденных муниципальных целевых программах, позволят на территории поселения создать дополнительные условия для повышения инвестиционной привлекательности, развития социально-экономических связей, дополнительные рынки сбыта продукции и места приложения труда.

Таблица № 3.1.1. Динамика численности, жилищного строительства, доли расходов населения за коммунальные услуги в ГП «Город Малоярославец»

| Наименование целевых индикаторов и показателей | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность проживающего населения | чел. | 30410 | 29953 | 29503 | 28955 | 29100 | 29245 | 29392 | 29538 | 29686 | 29835 | 29984 | 30134 | 30284 | 30436 |
| Среднегодовая численность экономически активного населения | чел. | 12997 | 12971 | 12423 | 12216 | 12302 | 12388 | 12475 | 12563 | 12651 | 12739 | 12829 | 12919 | 13009 | 13100 |
| Доля экономически активного населения | % | 42,7% | 43,3% | 42,1% | 42,2% | 42,3% | 42,4% | 42,4% | 42,5% | 42,6% | 42,7% | 42,8% | 42,9% | 43,0% | 43,0% |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 922,7 | 920,2 | 911,7 | 922,7 | 924,7 | 926,7 | 928,7 | 930,7 | 932,7 | 934,7 | 936,7 | 938,7 | 940,7 | 942,7 |
| Ввод в действие жилой площади | тыс. кв. м |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью | кв. м | 30,3 | 30,7 | 30,9 | 31,9 | 31,8 | 31,7 | 31,6 | 31,5 | 31,4 | 31,3 | 31,2 | 31,2 | 31,1 | 31,0 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 2,5% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,1% | 2,1% |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 93,8% | 96,6% | 97,2% | 97,4% | 97,6% | 97,8% | 98,0% | 98,2% | 98,4% | 98,6% | 98,8% | 99,0% | 99,2% | 99,4% |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 2,1% | 1,9% | 1,6% | 1,4% | 1,8% | 1,8% | 1,7% | 1,7% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,4% |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 8,6% | 8,3% | 8,4% | 8,4% | 8,6% | 8,9% | 9,2% | 9,4% | 9,6% | 9,7% | 9,9% | 10,0% | 9,9% | 9,8% |

Таблица № 3.1.2. Перспективные показатели развития МО

| № п/п | Наименование показателей | Факт | I этап | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Численность населения, тыс. чел., | 30,4 | 30,0 | 29,5 | 29,0 | 29,1 | 29,2 | 29,4 | 29,5 | 29,7 | 29,8 | 30,0 | 30,1 | 30,3 | 30,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рождаемость, тыс. чел. | 0,44 | 0,50 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,73 |
|  | смертность, тыс. чел. | 0,54 | 0,59 | 0,49 | 0,54 | 0,38 | 0,41 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,56 | 0,59 | 0,63 | 0,67 |
|  | миграция, тыс. чел. | -0,26 | -0,37 | -0,43 | -0,47 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| 2 | Среднедушевой доход населения, тыс. руб./ чел. в мес. | 15,9 | 17,3 | 19,2 | 21,3 | 22,9 | 24,5 | 26,2 | 27,9 | 29,8 | 31,8 | 33,9 | 36,1 | 38,5 | 41,1 |
| 3 | Общая площадь жилищного фонда города, тыс. кв. м, | 922,7 | 920,2 | 911,7 | 922,7 | 924,7 | 926,7 | 928,7 | 930,7 | 932,7 | 934,7 | 936,7 | 938,7 | 940,7 | 942,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | благоустроенный жилищный фонд, тыс. кв. м | 479,9 | 485,5 | 485,5 | 497,6 | 498,1 | 498,7 | 499,2 | 499,8 | 500,3 | 500,9 | 501,5 | 502,0 | 502,6 | 503,1 |
|  | ввод нового жилья, тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Здания бюджетных учреждений всех уровней, тыс. кв. м, | 120,4 | 120,1 | 119,0 | 120,4 | 120,7 | 120,9 | 121,2 | 121,4 | 121,7 | 122,0 | 122,2 | 122,5 | 122,7 | 123,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод зданий, тыс. кв. м |  |  |  | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | снос зданий, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт, тыс. кв. м |  |  | 32,1 | 32,5 | 32,6 | 32,6 | 32,7 | 32,8 | 32,9 | 32,9 | 33,0 | 33,1 | 33,1 | 33,2 |
| 5 | Прогнозируемые изменения в промышленности, % к отчетному году |  |  |  |  | 101,1% | 101,8% | 102,5% | 103,2% | 104,0% | 104,7% | 105,4% | 106,2% | 106,9% | 107,7% |

## 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Успешная реализация «Стратегии социально-экономического развития Калужской  области на период до 2030 года», долгосрочной целевой программы Калужской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Калужской области» и муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» на 2014-2020 годы», позволит снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, потребители которых пользуются услугами электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения.

В поселении предусматривается увеличение охвата услугами электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения которое обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом производства и увеличением объема социально-значимых услуг.

Таблица № 3.2.1. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

| Показатели | Ед. изм. | Факт | I этап | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Объем реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 49549 | 48629 | 48963 | 48982 | 48586 | 49222 | 49344 | 49475 | 49616 | 49769 | 49933 | 50109 | 50299 | 50503 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. кВт. ч | 24606 | 24435 | 24380 | 24306 | 24234 | 24161 | 24088 | 24016 | 23944 | 23872 | 23801 | 23729 | 23658 | 23587 |
| прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 24944 | 24194 | 24584 | 24675 | 24352 | 25062 | 25256 | 25459 | 25672 | 25897 | 26132 | 26380 | 26641 | 26916 |
| в т. ч. бюджетным учреждениям | тыс. кВт. ч | 677 | 672 | 670 | 668 | 666 | 664 | 662 | 660 | 658 | 656 | 654 | 652 | 650 | 648 |
| в т. ч. в общественно-деловую застройку и промышленным предприятиям | тыс. кВт. ч | 12138 | 12053 | 12202 | 12352 | 12504 | 12657 | 12813 | 12971 | 13130 | 13292 | 13455 | 13621 | 13788 | 13958 |
| в т. ч. предприятиям коммунального комплекса | тыс. кВт. ч | 12129 | 11469 | 11712 | 11656 | 11182 | 11740 | 11781 | 11828 | 11884 | 11949 | 12023 | 12107 | 12202 | 12309 |
| Динамика изменения объема реализации электрической энергии (по отношению к факту 2012 г.) | % | 101,9% | 100,0% | 100,7% | 100,7% | 99,9% | 101,2% | 101,5% | 101,7% | 102,0% | 102,3% | 102,7% | 103,0% | 103,4% | 103,9% |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 245,0 | 241,2 | 237,0 | 234,1 | 238,0 | 253,2 | 255,2 | 257,4 | 259,8 | 262,5 | 265,4 | 268,6 | 272,1 | 276,0 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 120,5 | 118,6 | 116,5 | 115,1 | 117,0 | 149,1 | 150,3 | 151,6 | 153,1 | 154,6 | 156,4 | 158,2 | 160,3 | 162,6 |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 214,8 | 211,5 | 208,1 | 205,3 | 208,9 | 222,3 | 224,2 | 226,3 | 228,6 | 231,0 | 233,8 | 236,7 | 239,9 | 243,5 |
| в т. ч. |  |
| отопление | тыс. Гкал | 182,0 | 183,8 | 181,3 | 178,9 | 181,9 | 195,3 | 197,2 | 199,3 | 201,7 | 204,2 | 206,9 | 209,9 | 213,1 | 216,7 |
| горячее водоснабжение | тыс. Гкал | 32,8 | 27,7 | 26,8 | 26,4 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| в т. ч. |  |
| Всего теплоэнергии для населения | тыс. Гкал | 162,5 | 158,3 | 154,9 | 156,4 | 157,2 | 157,1 | 156,9 | 156,8 | 156,7 | 156,5 | 156,4 | 156,2 | 156,1 | 156,0 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление для населения | тыс. Гкал | 132,9 | 133,4 | 130,9 | 133,1 | 133,0 | 132,9 | 132,8 | 132,7 | 132,6 | 132,4 | 132,3 | 132,2 | 132,1 | 132,0 |
| горячее водоснабжение для населения | тыс. Гкал | 29,7 | 24,9 | 24,0 | 23,3 | 24,2 | 24,2 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| Прочие потребители | тыс. Гкал | 52,3 | 53,2 | 53,3 | 48,9 | 51,7 | 65,2 | 67,3 | 69,5 | 71,9 | 74,5 | 77,4 | 80,5 | 83,8 | 87,5 |
| в т. ч. |  |
| отопление | тыс. Гкал | 49,2 | 50,4 | 50,4 | 45,8 | 48,9 | 62,4 | 64,5 | 66,7 | 69,1 | 71,7 | 74,6 | 77,7 | 81,0 | 84,7 |
| в т. ч. бюджетным учреждениям | тыс. Гкал | 23,1 | 24,2 | 24,5 | 23,1 | 23,2 | 23,1 | 22,9 | 22,8 | 22,7 | 22,6 | 22,5 | 22,4 | 22,3 | 22,1 |
| в т. ч. в общественно-деловую застройку и промышленным предприятиям | тыс. Гкал | 26,0 | 26,2 | 25,9 | 22,7 | 25,7 | 39,4 | 41,5 | 43,9 | 46,4 | 49,1 | 52,1 | 55,3 | 58,8 | 62,6 |
| горячее водоснабжение | тыс. Гкал | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Динамика изменения объема реализации тепловой энергии (по отношению к факту 2012 г.) | % | 101,6% | 100,0% | 98,4% | 97,1% | 98,8% | 105,1% | 106,0% | 107,0% | 108,1% | 109,2% | 110,5% | 111,9% | 113,4% | 115,1% |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Принято воды | тыс. м3 | 4351,5 | 3291,8 | 3337,3 | 3111,5 | 3487,6 | 3547,0 | 3607,4 | 3669,0 | 3731,8 | 3795,8 | 3861,0 | 3927,4 | 3995,1 | 4064,1 |
| Реализовано воды - всего | тыс. м3 | 3276,4 | 2373,5 | 2439,9 | 2281,6 | 2565,0 | 2616,3 | 2668,7 | 2722,0 | 2776,5 | 2832,0 | 2888,6 | 2946,4 | 3005,4 | 3065,5 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. м3 | 1871,0 | 1372,3 | 1358,7 | 1330,8 | 1334,7 | 1338,7 | 1342,7 | 1346,7 | 1350,8 | 1354,8 | 1358,8 | 1362,9 | 1367,0 | 1371,1 |
| предприятия | тыс. м3 | 1405,4 | 1001,2 | 1081,2 | 950,8 | 1230,3 | 1277,6 | 1325,9 | 1375,3 | 1425,7 | 1477,2 | 1529,8 | 1583,5 | 1638,4 | 1694,4 |
| в т. ч. бюджетным учреждениям | тыс. м3 | 127,4 | 118,5 | 117,7 | 161,5 | 167,4 | 166,6 | 165,7 | 164,9 | 164,1 | 163,3 | 162,5 | 161,6 | 160,8 | 160,0 |
| в т. ч. в общественно-деловую застройку и промышленным предприятиям | тыс. м3 | 1277,9 | 882,7 | 963,5 | 789,3 | 1062,9 | 1111,0 | 1160,2 | 1210,4 | 1261,6 | 1313,9 | 1367,3 | 1421,9 | 1477,5 | 1534,4 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2012 г.) | % | 138,0% | 100,0% | 102,8% | 96,1% | 108,1% | 110,2% | 112,4% | 114,7% | 117,0% | 119,3% | 121,7% | 124,1% | 126,6% | 129,2% |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Пропущено сточных вод - всего | тыс. м3 в сутки | 2803,6 | 1762,1 | 2040,6 | 1995,0 | 2143,0 | 2139,6 | 2136,3 | 2133,0 | 2129,8 | 2126,6 | 2123,4 | 2120,3 | 2117,2 | 2114,1 |
| в т. ч. |
| от населения | тыс. м3 | 2114,8 | 1228,6 | 1481,4 | 1481,4 | 1555,5 | 1549,2 | 1542,9 | 1536,6 | 1530,4 | 1524,2 | 1518,0 | 1511,9 | 1505,7 | 1499,6 |
| от предприятий | тыс. м3 | 688,8 | 533,5 | 559,2 | 513,6 | 587,5 | 590,4 | 593,4 | 596,4 | 599,3 | 602,3 | 605,4 | 608,4 | 611,4 | 614,5 |
| Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению (по отношению к факту 2011 г.) | % | 159,1% | 100,0% | 115,8% | 113,2% | 121,6% | 121,4% | 121,2% | 121,0% | 120,9% | 120,7% | 120,5% | 120,3% | 120,2% | 120,0% |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Реализация газа потребителям | тыс. м3 | 88787 | 88342 | 86973 | 86124 | 86115 | 88235 | 88551 | 88769 | 88792 | 89274 | 89794 | 90354 | 91182 | 91358 |
| в т. ч. |
| населению | тыс. м3 | 39451 | 39324 | 38953 | 39368 | 39462 | 39557 | 39652 | 39746 | 39841 | 39936 | 40032 | 40127 | 40222 | 40318 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 49335 | 49018 | 48019 | 46757 | 46653 | 48678 | 48899 | 49022 | 48951 | 49338 | 49762 | 50227 | 50960 | 51040 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к факту 2012 г.) | % | 100,5% | 100,0% | 98,4% | 97,5% | 97,5% | 99,9% | 100,2% | 100,5% | 100,5% | 101,1% | 101,6% | 102,3% | 103,2% | 103,4% |
| УСЛУГА ПО ЗАХОРОНЕНИЮ (УТИЛИЗАЦИИ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |
| Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО всем потребителям | тыс. м3 | 71,3 | 70,2 | 70,8 | 72,0 | 73,2 | 74,5 | 75,8 | 77,1 | 78,4 | 79,7 | 81,1 | 82,5 | 83,9 | 85,4 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО населению | тыс. м3 | 47,6 | 46,8 | 47,2 | 48,2 | 49,1 | 50,1 | 51,1 | 52,1 | 53,2 | 54,2 | 55,3 | 56,4 | 57,6 | 58,7 |
| в т. ч. объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО прочим потребителям | тыс. м3 | 23,8 | 23,4 | 23,6 | 23,8 | 24,1 | 24,4 | 24,7 | 24,9 | 25,2 | 25,5 | 25,8 | 26,1 | 26,4 | 26,7 |
| Динамика изменения объема реализации (по отношению к факту 2011 г.) | % | 101,6% | 100,0% | 100,8% | 102,5% | 104,3% | 106,1% | 107,9% | 109,7% | 111,6% | 113,5% | 115,5% | 117,5% | 119,5% | 121,5% |

## 3.2.1. Развитие системы электроснабжения в городском поселении «Город Малоярославец»

С целью повышения долговечности существующих объектов системы электроснабжения городского поселения «Город Малоярославец», эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышения надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведения системы в соответствие с современными стандартами качества необходимо проведение мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации и замене оборудования и сетей системы электроснабжения.

Таблица № 3.2.1.1. Капиталовложения в модернизацию и реабилитацию системы электроснабжения

| № п/п | Мероприятия | Источники финансирования | ИТОГО: | Сумма капвложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| Мероприятия целевой программы МО ГП "Город Малоярославец" "Энергосбережение и энергоэффективность" на 2014-2020 годы |
| 1 | Капитальный ремонт сети ВЛ-10 кВ фид. № 11 и № 16 "Водозабор" | Местный бюджет | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена РП2 на новое РТП 2х630 кВА с установкой оборудования 10 и 0,4 кВ и двух ТМГ-630 кВА | Местный бюджет | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка проекта и реконструкция ЦРП и РТП1 с заменой масляных выключателей на вакуумные с электромагнитными приводами | Местный бюджет | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена морально и физически устаревшей и полностью самортизированной КТП-40 "Пролетарская" на Тп киосковую проходную | Местный бюджет | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство КЛ-10 кВ ТП109-ТП54. Реконструкция ТП54 | Местный бюджет | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Пролетарская и ул. Нижняя Пролетарская с заменой опор и голых проводов на СИП | Местный бюджет | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |
| 7 | Замена КЛ-10 кВ от ТП47 до ТП61 (длина линии 700 м) | Местный бюджет | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 14300 | 0 | 0 | 3500 | 4500 | 2800 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ориентировочные капвложения на развитие и реконструкцию объектов системы электроснабжения |
|  | Капитальный ремонт, замена, реконструкция сетей и оборудования и сетей | Местный бюджет | 17100 |  |  |  |  |  |  | 3800 | 4000 | 4500 | 4800 |
|  | ИТОГО: |  | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 4000 | 4500 | 4800 |
| Мероприятия целевой программы МО ГП "Город Малоярославец" "Энергосбережение и энергоэффективность" на 2014-2020 годы |
| 1 | Разработка проекта и строительство 2-х КЛ-10 кВ ПС "Кирпичная" - ЦРП (длина 2х1,5 км). Монтаж по 2 ячейки с вакуумными выключателями (на ПС и ЦРП) | Внебюджетные источники | 15000 | 7884 | 9000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт ВЛ НО проезда от ул. Азина до микрорайона Маклино | Внебюджетные источники | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена полностью самортизированных непроектных КТП с одним вводом, с ненадежными выносными разъединителями РЛНД-10, питающие скважины городского водозабора на новые КТПН 160 кВА с двумя воздушными вводами и трансформаторами ТМГ-160 кВА | Внебюджетные источники | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Оснащение длинных линий 10 кВ приборами УТКЗ | Внебюджетные источники | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ общего назначения ул. 1я, 2я Совхозная, 1я и 2я Аэродромная, Аузина, Калужские переулки | Внебюджетные источники | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена КЛ-10 кВ от ПС275 до РП5 фидера 11 и 16 (длина линии 2х550 м) | Внебюджетные источники | 2650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. 8-Марта, ул. Платова с заменой голых проводов на СИП | Внебюджетные источники | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Гоголя с заменой голых проводов на СИП | Внебюджетные источники | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 "Жилстрой" ул. 2-я Лесная с заменой опор и голых проводов на СИП | Внебюджетные источники | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Ново-Театральный проезд с заменой опор и голых проводов на СИП | Внебюджетные источники | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Монтаж отдельного выхода ВЛИ-0,4 на ул. Зимняя от ТП-97 "Смоленская" | Внебюджетные источники | 1370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Успенская от ГКТПН № 14 с заменой опор и голых проводов на СИП | Внебюджетные источники | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена КТП № 8 "Нагорная" на киоскового типа | Внебюджетные источники | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкция ТП № 7 "С. Перовской" с заменой оборудования | Внебюджетные источники | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкция ТП № 42 "Ленина" с заменой оборудования | Внебюджетные источники | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция ТП № 53 с заменой оборудования | Внебюджетные источники | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена ГКТПН № 12 "Колхозная" на киоскового типа | Внебюджетные источники | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена ГКТПН № 14 "Геологоразведка" на киоскового типа | Внебюджетные источники | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 54884 | 7884 | 9000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |
| Ориентировочные капвложения на строительство для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки |
|  | Мероприятия по реконструкции и модернизации оборудования и сетей системы электроснабжения | Средства предприятия | 9500 |  |  |  |  |  |  | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 |
| 1 | Мероприятия по новому строительству для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки в зонах с дефицитом электрической мощности с перераспределением электрической мощности от действующих объектов системы электроснабжения | Внебюджетные источники | 34500 |  |  |  |  |  |  | 8000 | 8700 | 8500 | 9300 |
| 2 | Мероприятия по обеспечению перспективного прироста электрических нагрузок, не обеспеченного электрической мощностью существующих сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 11000 | 11000 | 12000 |
|  | ВСЕГО: |  | 130284 | 7884 | 9000 | 12500 | 13500 | 12800 | 13500 | 13800 | 15000 | 15500 | 16800 |
| Источники финансирования |
|  | Средства предприятия |  | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 |
|  | Местный бюджет |  | 31400 | 0 | 0 | 3500 | 4500 | 2800 | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 | 4800 |
|  | Внебюджетные источники |  | 89384 | 7884 | 9000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8700 | 8500 | 9300 |

## 3.2.2. Развитие системы теплоснабжения в городском поселении «Город Малоярославец»

Таблица № 3.2.2.1. Объемы потребления тепловой мощности и приросты потребления тепловой мощности

| Потребители тепловой энергии | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| Централизованное теплоснабжение | 121,6 | 123,6 | 155,8 | 156,9 | 158,2 | 159,7 | 161,2 | 165,3 | 164,8 | 166,9 | 178,6 |
| Жилой фонд | 91,4 | 91,5 | 107,4 | 107,1 | 106,8 | 106,5 | 106,2 | 105,9 | 105,6 | 105,2 | 115,1 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 15,6 | 15,5 | 18,3 | 18,2 | 18,0 | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 17,5 | 17,4 | 16,6 |
| Зоны производственных зданий промышленных предприятий | 14,6 | 16,6 | 30,1 | 31,7 | 33,4 | 35,2 | 37,2 | 41,7 | 41,7 | 44,2 | 46,9 |

Таблица № 3.2.2.2. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии

| Потребители тепловой энергии | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объемы потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |
| Централизованное теплоснабжение | 205,3 | 208,9 | 222,3 | 224,2 | 224,0 | 228,6 | 231,0 | 233,8 | 240,2 | 239,9 | 263,6 |
| Жилой фонд | 156,4 | 157,2 | 157,1 | 156,9 | 156,8 | 156,7 | 156,5 | 156,4 | 156,2 | 156,1 | 178,9 |
| Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий | 26,1 | 25,9 | 25,8 | 25,7 | 25,6 | 25,5 | 25,3 | 25,2 | 25,1 | 25,0 | 22,1 |
| Прочие потребители | 22,8 | 25,8 | 39,4 | 41,6 | 41,6 | 46,4 | 49,2 | 52,1 | 58,8 | 58,8 | 62,6 |
| Индивидуальные источники теплоснабжения | 54,4 | 54,3 | 54,3 | 54,2 | 54,2 | 54,1 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 59,3 |
| Жилой фонд | 54,4 | 54,3 | 54,3 | 54,2 | 54,2 | 54,1 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 59,3 |

Таблица № 3.2.2.2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2014 | 171,8 | 138,2 | 2,1% | 2,9 | 135,3 | 10,4% | 14,3 | 121,0 | 16,4 |
| 2015 | 172,6 | 140,5 | 2,1% | 2,9 | 137,5 | 10,4% | 14,5 | 123,1 | 32,2 |
| 2016 | 197,9 | 149,3 | 2,1% | 3,1 | 146,2 | 10,3% | 21,6 | 131,1 | 36,6 |
| 2017 | 204,5 | 149,7 | 2,1% | 3,1 | 146,6 | 10,3% | 15,1 | 131,5 | 37,1 |
| 2018 | 205,4 | 150,2 | 2,1% | 3,1 | 147,1 | 10,2% | 15,1 | 132,0 | 37,5 |
| 2019 | 206,3 | 150,7 | 2,0% | 3,1 | 147,6 | 10,2% | 15,0 | 132,6 | 37,8 |
| 2020 | 207,2 | 151,3 | 2,0% | 3,1 | 148,2 | 10,2% | 15,0 | 133,1 | 38,2 |
| 2021 | 208,2 | 151,8 | 2,0% | 3,1 | 148,7 | 10,1% | 15,0 | 133,7 | 38,6 |
| 2022 | 209,1 | 153,5 | 2,0% | 3,1 | 150,4 | 10,0% | 15,0 | 135,5 | 39,9 |
| 2023 | 210,1 | 153,0 | 2,0% | 3,1 | 149,9 | 10,0% | 15,0 | 134,9 | 39,5 |
| 2024 | 211,2 | 153,5 | 2,0% | 3,1 | 150,4 | 10,0% | 15,0 | 135,5 | 39,9 |

Таблица № 3.2.2.3. Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

| Год | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |
|  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тыс. м3; т | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |
| 2013 | 140,0 | 237,0 | природный газ | 7000 | 7910 | 42377,3 | 37502,0 | 164,6 | 178,8 | 158,2 |
| 2014 | 138,2 | 234,1 | природный газ | 7000 | 7910 | 40824,2 | 36127,6 | 164,4 | 174,4 | 154,3 |
| 2015 | 140,5 | 238,0 | природный газ | 7000 | 7910 | 40677,7 | 35997,9 | 164,4 | 170,9 | 151,2 |
| 2016 | 149,1 | 253,2 | природный газ | 7000 | 7910 | 42937,6 | 37997,8 | 164,3 | 169,6 | 150,1 |
| 2017 | 150,3 | 255,2 | природный газ | 7000 | 7910 | 43158,4 | 38193,2 | 164,4 | 169,1 | 149,7 |
| 2018 | 151,6 | 257,4 | природный газ | 7000 | 7910 | 43268,8 | 38290,9 | 164,4 | 168,1 | 148,8 |
| 2019 | 153,1 | 259,8 | природный газ | 7000 | 7910 | 43158,8 | 38193,5 | 164,4 | 166,1 | 147,0 |
| 2020 | 154,6 | 262,5 | природный газ | 7000 | 7910 | 43567,1 | 38554,9 | 164,4 | 166,0 | 146,9 |
| 2021 | 156,4 | 265,4 | природный газ | 7000 | 7910 | 44017,6 | 38953,5 | 164,4 | 165,8 | 146,8 |
| 2022 | 158,2 | 268,6 | природный газ | 7000 | 7910 | 44513,9 | 39392,8 | 164,4 | 165,7 | 146,6 |
| 2023 | 153,0 | 272,1 | природный газ | 7000 | 7910 | 45313,1 | 40100,0 | 164,3 | 166,5 | 147,4 |
| 2024 | 153,0 | 272,1 | природный газ | 7001 | 7911 | 45313,1 | 40100,0 | 171,7 | 175,1 | 154,9 |

Таблица № 3.2.2.4. Капиталовложения в модернизацию и реабилитацию системы теплоснабжения

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| Мероприятия целевой программы МО ГП "Город Малоярославец" "Энергосбережение и энергоэффективность" на 2014-2020 годы |
| 1 | Установка счетчиков ГВС | Местный бюджет | 2500 | 500 | 500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена теплосети от ТК16 до ТК17, ТК19 по ул. Гагарина, д. 4,6 (ул. Стадионная 2,4) | Местный бюджет | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена теплосети от ТК7 по ул. Г. Соколова 40 до ТК13 ул. Г. Соколова 34А, 36; ул. Ново-Театральный тупик 2 | Местный бюджет | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена теплосети от ТК5 по ул. Садовая, 7 до ТК7 ул. Садовая д. 11 | Местный бюджет | 4000 |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена теплосети от ул. Заводская, 13 до ул. Заводская, 15 | Местный бюджет | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена теплосети от котельной по ул. Заводская д. 2, ул. Кирова д. 6,4, ул. Стадионная 1,3 | Местный бюджет | 1700 |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена теплосети ул. Московская 39-41 | Местный бюджет | 1800 |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция котельной по ул. Подольских Курсантов (Швейная фабрика) | Местный бюджет | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена теплосети от ул. Г. Соколова 2 до ТК5 по ул. Садовая 7 | Местный бюджет | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство модульной котельной в мкр. РПБ | Местный бюджет | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена трубопроводов теплосети вводов в жилые дома по ул. Мирная 2,4,6,8 | Местный бюджет | 1700 |  |  |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена теплосети от ТК6 по ул. Г. Соколова 42 до ул. К. Маркса | Местный бюджет | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция котельной ул. Московская 79 | Местный бюджет | 6500 |  |  |  |  |  | 6500 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 32700 | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 6200 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ориентировочные капвложения на развитие и реконструкцию объектов системы теплоснабжения |
| 1 | Мероприятия по модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | Местный бюджет | 29000 |  |  |  |  |  |  | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 |
| 2 | Мероприятия по модернизации тепловых сетей | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по реконструируемым участкам тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 |
| Мероприятия целевой программы МО ГП "Город Малоярославец" "Энергосбережение и энергоэффективность" на 2014-2020 годы |
| 1 | Окончание строительства котельной мкр. Маклино | Внебюджетные источники | 50000 | 20600 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция котельной ул. Гр. Соколова с переводом тепловой сети на 4-х трубное исполнение | Внебюджетные источники | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство новой котельной в завокзальном микрорайоне с реконструкцией тепловых сетей | Внебюджетные источники | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка приборов учета на котельных | Внебюджетные источники | 5600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка частотных преобразователей | Внебюджетные источники | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 140600 | 20600 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ориентировочные капвложения на строительство новых источников тепловой энергии и сетей |
| 1 | Строительство новых источников тепловой энергии | Внебюджетные источники | 112000 |  |  |  |  |  |  | 27000 | 28000 | 28000 | 29000 |
| 2 | Строительство тепловых сетей к новым источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 28000 | 28000 | 29000 |
| ВСЕГО: |  | 314300 | 25100 | 26500 | 28500 | 29500 | 31200 | 32500 | 34000 | 35000 | 35500 | 36500 |
| Источники финансирования |
|  | Местный бюджет |  | 61700 | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 6200 | 6500 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 |
|  | Внебюджетные источники |  | 252600 | 20600 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 | 28000 | 29000 |

## 3.2.3. Развитие системы водоснабжения в городском поселении «Город Малоярославец»

Ресурсы подземных вод поселения достаточны и в перспективе могут удовлетворить потребление воды питьевого качества в соответствии с нормами на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды при условии реконструкции существующей системы водоснабжения: ремонта артезианских скважин, водоподъемного оборудования, насосных станций II подъема, перекладки старых сетей и строительства новых.

Таблица № 3.2.3.1. Реконструкция, модернизация системы водоснабжения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ИТОГО: | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Мероприятия по развитию системы водоснабжения в соответствии с муниципальной целевой программой "Чистая вода" на период 2014-2020 годов муниципального образования "Город Малоярославец" |
| Капитальный ремонт, реконструкция существующего оборудования системы водоснабжения |
| 1.1. | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=300 мм от ул. Мирная до ул. Победы г. Малоярославца, в т. ч. установка приборов учѐта. Длина участка 698 м. | 6108 | 10149 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12000 | 12000 | 13500 | 14000 | 15000 |
| 1.2. | Реконструкция, модернизация скважин № 14, №15 в районе железнодорожной станции и скважины № 17 в районе кирпичного завода, в т. ч. модернизация станций управления, установка датчиков уровня и пр. | 11500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=300 мм по ул. Российских газовиков (от школы до аэродромного тупика) г. Малоярославца, в т. ч. установка приборов учѐта. Длина участка 550 м | 1352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=150 мм д. Маклино (через реку Карижка) МО ГП «Город Малоярославец», в т. ч. установка приборов учѐта. Длина участка 400 м | 1385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=100 мм по ул. Крупская, ул. Фрунзе г. Малоярославца, в т. ч. установка приборов учѐта. Длина участка 242 м | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=400 мм от станции 1-го подъѐма до станции 2-го подъѐма воды, МО ГП «Город Малоярославец». Длина участка 2172 м | 13776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=100 мм по ул. Ивановская г. Малоярославца от д. №50 до д. №58, в т. ч. установка приборов учѐта. Длина участка 220 м | 712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=150 мм по ул. Г. Соколова до ул. Успенской г. Малоярославца, в т. ч. установка приборов учѐта. Длина участка 200 м. | 838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=200 мм по ул. Радужная г. Малоярославца, в т. ч. установка приборов учѐта. Длина участка 167 м. | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=300 мм по ул. Российских газовиков (от К-6 до ВК-2) г. Малоярославца, в т. ч. установка приборов учѐта. Длина участка 545 м. | 3320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=300 мм по ул. Ст. Садовая (от ул. Кутузова до ул. Паровозная) г. Малоярославца, в т. ч. установка приборов учѐта. Длина участка 980 м. | 6103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Реконструкция, модернизация участка сети водовода d=315 мм от ул. Мирная до водопроводной камеры проходной ООО «Агрисовгаз» г. Малоярославца. Длина участка 600 м. | 4680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Реконструкция, модернизация участка сети водовода d=315 мм от водопроводной камеры проходной ООО «Агрисовгаз» до ВК бетонного узла г. Малоярославца. Длина участка 2700 м. | 21060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=300 мм от ул. Коммунальной до ООО «Агтсовгаз» г. Малоярославца, в т. ч. установка приборов учѐта. Длина участка 5581 м. | 43528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт водовода Д-315 мм от ул. Мирная до ул. Коммунистическая (2-й этап) | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт сети водопровода по ул. Заводская, ул. Стадионная | 534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 121649 | 10149 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12000 | 12000 | 13500 | 14000 | 15000 |
| Источник финансирования |
|  | Собственные средства предприятия | 18247 | 1522 | 1575 | 1650 | 1725 | 1800 | 1800 | 1800 | 2025 | 2100 | 2250 |
|  | Местный бюджет | 36495 | 3045 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 | 3600 | 3600 | 4050 | 4200 | 4500 |
|  | Источники финансирования не определены | 66907 | 5582 | 5775 | 6050 | 6325 | 6600 | 6600 | 6600 | 7425 | 7700 | 8250 |
| 2. Строительство новых объектов системы водоснабжения |
| 2.1. | Строительство станции обезжелезивания воды, производительностью 4000 куб. метров в сутки на базе 3- скважин (скважин № 14, №15 в районе железнодорожной станции и скважины № 17 в районе кирпичного завода), в т. ч. строительство РЧВ, насосной станции 2-го подъѐма, г. Малоярославец | 25000 |  |  |  | 8000 | 8000 | 9000 |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство водопроводов по ул. Лермонтова, Тургенева, Пугачева, Достоевского, Баумана, 1-я Совхозная, Мичурина, Красная, Радищева, Калужская, Заречная, Рождественская, Ярославская, Российская и пер. Пугачева, 3-й Комсомольский, а так же в пос. Заря г. Малоярославца. Диаметр труб 100мм, протяженность 5900м | 19100 |  |  |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 7100 |  |
| 2.3. | Закольцовка сетей водопровода в районе ЦРБ г. Малоярославца. Диаметр трубопроводов 150 мм, протяжѐнность 1700 м | 5900 |  |  |  |  |  |  | 1900 | 2000 | 2000 |  |
|  | ИТОГО: | 50000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 9000 | 7900 | 8000 | 9100 | 0 |
|  | ВСЕГО: | 171649 | 10149 | 10500 | 11000 | 19500 | 20000 | 21000 | 19900 | 21500 | 23100 | 15000 |
| Источник финансирования |
|  | Средства предприятия | 18247 | 1522 | 1575 | 1650 | 1725 | 1800 | 1800 | 1800 | 2025 | 2100 | 2250 |
|  | Местный бюджет | 36495 | 3045 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 | 3600 | 3600 | 4050 | 4200 | 4500 |
|  | Внебюджетные источники | 50000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 9000 | 7900 | 8000 | 9100 | 0 |
|  | Источники финансирования не определены | 66907 | 5582 | 5775 | 6050 | 6325 | 6600 | 6600 | 6600 | 7425 | 7700 | 8250 |

## 3.2.4. Развитие системы водоотведения в городском поселении «Город Малоярославец»

Таблица № 3.2.4.1. Мероприятия по развитию системы водоотведения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Ожидаемый эффект в результате внедрения мероприятия | ИТОГО: | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ориентировочные вложения на капитальный ремонт, реконструкцию существующего оборудования и сетей системы водоотведения |
| 1 | Мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции существующего оборудования и сетей системы водоотведения |  | 15600 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 4000 | 4200 |
|  | ИТОГО: |  | 31000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 4000 | 4200 |
| Источник финансирования |
|  | Собственные средства предприятия |  | 7750 | 500 | 550 | 625 | 675 | 750 | 800 | 875 | 925 | 1000 | 1050 |
|  | Местный бюджет |  | 9300 | 600 | 660 | 750 | 810 | 900 | 960 | 1050 | 1110 | 1200 | 1260 |
|  | Источники финансирования не определены |  | 13950 | 900 | 990 | 1125 | 1215 | 1350 | 1440 | 1575 | 1665 | 1800 | 1890 |
| Мероприятия по развитию системы водоотведения в соответствии с муниципальной целевой программой "Чистая вода" на период 2014-2020 годов муниципального образования "Город Малоярославец" |
| 1 | Строительство канализационных коллекторов микрорайона «ЦРБ» по ул. Отрадная, ул. Медынская, ул. Смоленская, ул. Куликова, ул. Зимняя: | создание современной коммунальной инфраструктуры на территории МО; создание современной коммунальной инфраструктуры на территории МО; обеспечение населения муниципального образования Малоярославец» услугами централизованного водоотведения; | 15000 |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |
|  | - самотечная сеть канализации из труб ПВХ протяженностью – 3230 м; | - улучшение экологической ситуации на территории МО; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - напорная сеть канализации из труб ПЭ в 2 нитки протяженностью – 620 м; | - обеспечение сетями водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящихся объектов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - канализационная насосная станция перекачки производительностью 210 куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство канализационных с коллекторов микрорайона «Заря»: | - создание современной коммунальной инфраструктуры на территории МО; | 13500 |  |  |  | 4500 | 4500 | 4500 |  |  |  |  |
|  | - Самотечная сеть канализации из труб ПВХ протяженностью – 3000 м; | - обеспечение населения муниципального образования «город Малоярославец» услугами централизованного водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Напорная сеть канализации из труб ПЭ в 2 нитки протяженностью – 5200 м; | - улучшение экологической ситуации на территории МО; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Канализационная насосная станция перекачки – 2 шт. производительностью 240 куб. м/сут. и 580 куб. м/сут. | - обеспечение сетями водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящихся объектов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство канализационных самотечных коллекторов в центральной части города Малоярославец, по ул. Лузина, ул. Чернышевского, ул. Халтурина, ул. Урицкого, ул. С.Перовской Маркса, ул. Успенская: | централизованного водоотведения; | 12000 |  |  |  | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |
|  | -Самотечная сеть канализации из труб ПВХ протяженностью – 2200 м; | - улучшение экологической ситуации на территории МО; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Напорная сеть канализации из труб ПЭ в 2 нитки протяженностью – 300 м; | - обеспечение сетями водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящихся объектов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Канализационная насосная станция перекачки производительностью 270 куб. м/сут., ул. К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Самотечная сеть канализации из труб ПВХ по ул.1-я Совхозная, 2-я Совхозная протяженностью - 1500 м | - создание современной коммунальной инфраструктуры на территории МО; | 4000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 2000 |  |  |  |  |
|  |  | - обеспечение населения муниципального образования «город Малоярославец» услугами централизованного водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - улучшение экологической ситуации на территории МО; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - обеспечение сетями водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящихся объектов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена изношенной системы аэрации очистных сооружений, внедрение более экономичной и долговечной системы (замена изношенных стальных труб на аэраторы "Полипор" на базе полимерных материалов) | производственные нужды; | 12500 |  |  |  | 4100 | 4200 | 4200 |  |  |  |  |
|  |  | - улучшение экологической ситуации на территории МО; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт/замена расходомерного устройства принимаемых стоков | - организация учѐта принимаемых стоков; | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - обеспечение требуемого уровня надежности работы систем водоотведения города; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - снижение уровня износа объектов водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 57500 | 500 | 0 | 0 | 18600 | 18700 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО: |  | 88500 | 2500 | 2200 | 2500 | 21300 | 21700 | 22900 | 3500 | 3700 | 4000 | 4200 |
| Источник финансирования |
|  | Средства предприятия |  | 7750 | 500 | 550 | 625 | 675 | 750 | 800 | 875 | 925 | 1000 | 1050 |
|  | Местный бюджет |  | 9300 | 600 | 660 | 750 | 810 | 900 | 960 | 1050 | 1110 | 1200 | 1260 |
|  | Внебюджетные источники |  | 57500 | 500 | 0 | 0 | 18600 | 18700 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Источники финансирования не определены |  | 13950 | 900 | 990 | 1125 | 1215 | 1350 | 1440 | 1575 | 1665 | 1800 | 1890 |

## 3.2.5. Развитие системы газоснабжения

В связи с увеличением потребности г. Малоярославца и района в целом в природном газе первоочередными мероприятиями являются:

1. Увеличение проектной мощности ГРС города Малоярославец до 250 нм3/год;

2. Увеличение пропускной способности головного участка газопровода высокого давления от ГРС до котельной АО «Мопаз»;

3. Дальнейшее строительство газопроводов высокого давления.

| Наименование ГРС | Производительность проектная, тыс.м3 /час. | Производительность фактическая зимняя пиковая (за 3 года) с учетом запрашиваемых объемов, тыс. м3 /час |
| --- | --- | --- |
| Малоярославец-20 | 20 | 23,004 |

## 3.2.6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Таблица № 3.2.6.1. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Сроки проведения обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| --- | --- |
| В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |
| В сфере выработки тепловой энергии: |
| 1. | регулирование режимов горения теплосилового оборудования; | Постоянно |
| 2. | использование современного санитарно-технического оборудования и запорной арматуры; |  |
| 3. | гидромеханическая очистка котельного оборудования |  |
| 4 | снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективного оборудования, в том числе на освещение; | монтаж энергосберегающих ламп |
| 5 | теплоизоляция производственных зданий и сооружений; | Постоянно |
| 6 | проведение энергетических обследований. | Энергоаудит |
| В сфере передачи (транспортировки) тепловой энергии и теплоснабжения: |
| 1. | диагностика и мониторинг состояния тепловых сетей; | Постоянно |
| 2. | замена ветхих и наиболее часто повреждаемых участков тепловых сетей (прежде всего подвергаемых затоплениям) на основании результатов инженерной диагностики, с использованием современных теплоизоляционных конструкций; | Постоянно |
| 3. | обеспечение качественной химводоподготовки подпиточной воды; | Постоянно |
| 4. | информирование потребителей о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; | Постоянно |
| 5. | проведение энергетических обследований. | Энергоаудит |
| В СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| диагностика и мониторинг состояния сетей водоснабжения; | Постоянно |
| внедрение систем мониторинга надзора за водозаборными скважинами; |  |
| снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективного оборудования, в том числе на освещение; | монтаж энергосберегающих ламп освещения |
| осушение каналов при подземной прокладке сетей водоснабжения; | Постоянно |
| восстановление антикоррозионного, теплогидроизоляционного покрытий в доступных местах; | Постоянно |
| использование современного санитарно-технического оборудования и запорной арматуры; | Постоянно |
| установка частотно регулируемых приводов на насосных станциях систем водоснабжения; | Существует |
| применение энергосберегающего оборудования в технологии очистки воды. | Постоянно |
| В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ |
| Диагностика и мониторинг состояния сетей водоотведения | Постоянно |
| Замена ветхих и наиболее часто повреждаемых участков сетей водоотведения с использованием современных теплоизоляционных конструкций; | Постоянно |
| Гидромеханическая очистка сетей водоотведения | Постоянно |
| Монтаж систем защиты оборудования сетей водоотведения от коррозии и других отложений; | Постоянно |
| Организация электрохимзащиты трубопроводов | Постоянно |
| Снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективного оборудования, в том числе на освещение | Постоянно |
| Восстановление антикоррозионного, теплогидроизоляционного покрытий в доступных местах; | Постоянно |
| Использование современного санитарно-технического оборудования и запорной арматуры | Постоянно |
| Применение систем диагностики режимов работы и состояния оборудования, диспетчерского контроля и управления работой оборудования | Постоянно |
| Применение энергосберегающего оборудования в технологии очистки стоков | Постоянно |

## 3.2.7. Обязательные мероприятия по защите систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения от угроз техногенного, природного характера

Таблица № 3.2.7.1. Перечень мероприятий, направленных на защиту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

| Перечень мероприятий | Сроки проведения мероприятий |
| --- | --- |
| В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |
| Своевременное диагностирование технического состояния объектов теплоснабжения | Постоянно |
| Предотвращение и ликвидация последствий аварий на сетях и сооружениях теплоснабжения | Постоянно |
| Защита объектов централизованной системы теплоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | Постоянно |
| Обучение персонала | Постоянно |
| В СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| Своевременное диагностирование технического состояния объектов водоснабжения | Постоянно |
| Предотвращение и ликвидация последствий аварий на сетях и сооружениях водоснабжения | Постоянно |
| Проведение технического обследования всех объектов централизованной системы водоснабжения на соответствие требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" | Постоянно |
| Защита объектов централизованной системы водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | Постоянно |
| В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ |
| Своевременное диагностирование технического состояния объектов водоотведения | Постоянно |
| Предотвращение и ликвидация последствий аварий на сетях и сооружениях водоотведения | Постоянно |
| Проведение технического обследования всех объектов централизованной системы водоотведения на соответствие требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" | Постоянно |
| Защита объектов централизованной системы водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | Постоянно |
| Обучение персонала | Постоянно |

## 3.2.8. Проекты развития объектов, используемых для обращения твердых бытовых отходов

В настоящее время в городском поселении «Город Малоярославец» особо остро стоят вопросы по развитию системы раздельного сбора и транспортировки бытовых отходов.

Таблица № 3.2.8.1. Ориентировочные капитальные вложения на осуществление мероприятий по сбору и вывозу бытовых отходов

| Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | Всего, тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация раздельного сбора ТБО | 46500 | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 8000 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 |
| Капиталовложения | 46500 | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 8000 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 |
| Источник финансирования |
| Местный бюджет | 46500 | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 8000 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 |

## 4.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 4.1. Целевые показатели критериев доступности для населения коммунальных услуг

Динамика доступности для населения коммунальных услуг в городском поселении «Город Малоярославец» представлена в таблице:

Таблица № 4.1.1. Динамика изменения критериев доступности для населения коммунальных услуг

| Коммунальные услуги | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году по ПКР | % | 103,7% | 110,0% | 109,7% | 109,5% | 111,7% | 110,3% | 109,9% | 109,3% | 109,1% | 108,8% | 108,2% | 106,5% | 106,0% |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах, не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) | % | 8,3% | 8,4% | 8,4% | 8,6% | 8,9% | 9,2% | 9,4% | 9,6% | 9,7% | 9,9% | 10,0% | 9,9% | 9,8% |
| Расчетная доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи |  | 8,8% | 8,8% | 8,9% | 9,0% | 9,3% | 9,5% | 9,7% | 9,9% | 10,0% | 10,2% | 10,3% | 10,2% | 10,0% |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (при тарифах, включающих в себя источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры) |  |  |  |  | 9,4% | 9,8% | 10,1% | 10,3% | 10,5% | 10,7% | 10,9% | 11,0% | 10,9% | 10,8% |

Таблица № 4.1.1. Доступность коммунальных услуг для населения (показатели доступности для реализации Программы)

| № п/п | Показатели | Факт | I этап | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Совокупный платеж населения за коммунальные услуги, руб. | 1369 | 1441 | 1610 | 1800 | 1962 | 2182 | 2394 | 2617 | 2846 | 3089 | 3345 | 3600 | 3816 | 4026 |
| 2 | Критерии доступности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 8,6% | 8,3% | 8,4% | 8,4% | 8,6% | 8,9% | 9,2% | 9,4% | 9,6% | 9,7% | 9,9% | 10,0% | 9,9% | 9,8% |
| 4 | Доля населения с доходом ниже прожиточного уровня, % | 2,5% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,1% | 2,1% |
| 5 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 93,8% | 96,6% | 97,2% | 97,4% | 97,6% | 97,8% | 98,0% | 98,2% | 98,4% | 98,6% | 98,8% | 99,0% | 99,2% | 99,4% |
| 6 | Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг к общей численности населения города, % | 2,1% | 1,9% | 1,6% | 1,4% | 1,8% | 1,8% | 1,7% | 1,7% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,4% |

## 4.2. Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

Обоснование перспективных показателей прогноза спроса на коммунальные ресурсы: электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение представлены в разделе 5 «Целевые индикаторы и показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» Обосновывающих материалов.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения в ходе реализации Программы характеризуется индикаторами и показателями, представленными в следующих таблицах:

Таблица № 4.2.1. Развитие системы электроснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ |
| Основные показатели развития системы электроснабжения |
| Располагаемая мощность системы электроснабжения (с учетом перетоков в разрезе напряжения источников) | мВт | 24,4 | 24,5 | 24,5 | 24,6 | 24,7 | 24,8 | 24,9 | 25,0 | 25,1 |
| Фактическая подключённая нагрузка (мощность) | мВт | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,8 |
| Общая протяжённость сетей | км | 279,5 | 282,3 | 285,2 | 288,0 | 290,9 | 293,8 | 296,7 | 299,7 | 302,7 |
| Получено электроэнергии от поставщика | тыс. кВт. ч | 60476 | 60586 | 60706 | 60836 | 60978 | 61130 | 61295 | 61474 | 61667 |
| Фактический объем потерь в сетях | тыс. кВт. ч | 11254 | 11242 | 11231 | 11220 | 11209 | 11198 | 11186 | 11175 | 11164 |
| Фактический уровень потерь в сетях | % | 11,5% | 11,4% | 11,3% | 11,2% | 11,0% | 10,9% | 10,8% | 10,7% | 10,6% |
| Объём отпуска в сеть | тыс. кВт. ч | 60476 | 60586 | 60706 | 60836 | 60978 | 61130 | 61295 | 61474 | 61667 |
| Общий объём реализации электроэнергии | тыс. кВт. ч | 49222 | 49344 | 49475 | 49616 | 49769 | 49933 | 50109 | 50299 | 50503 |
| в т. ч. |
| Населению | тыс. кВт. ч | 24161 | 24088 | 24016 | 23944 | 23872 | 23801 | 23729 | 23658 | 23587 |
| Бюджетным потребителям | тыс. кВт. ч | 664 | 662 | 660 | 658 | 656 | 654 | 652 | 650 | 648 |
| Прочим потребителям | тыс. кВт. ч | 24398 | 24594 | 24799 | 25014 | 25240 | 25478 | 25728 | 25990 | 26267 |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 29245 | 29392 | 29538 | 29686 | 29835 | 29984 | 30134 | 30284 | 30436 |
| Объём электроэнергии, реализуемой по приборам учёта | тыс. кВт. ч | 49222 | 49344 | 49475 | 49616 | 49769 | 49933 | 50109 | 50299 | 50503 |
| Охват потребителей приборами учета электроэнергии | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица № 4.2.2. Развитие системы теплоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Основные показатели развития системы теплоснабжения |
| Установленная мощность котельных | Гкал/ч | 197,9 | 204,5 | 205,4 | 206,3 | 207,2 | 208,2 | 209,1 | 210,1 | 211,2 |
| Располагаемая мощность котельных | Гкал/ч | 149,1 | 150,3 | 151,6 | 153,1 | 154,6 | 156,4 | 158,2 | 160,3 | 162,6 |
| Коэффициент использования мощности котельных | % | 75,4% | 73,5% | 73,8% | 74,2% | 74,6% | 75,1% | 75,7% | 76,3% | 77,0% |
| Общая протяженность сетей | км | 82,9 | 83,8 | 84,7 | 85,6 | 86,5 | 87,4 | 88,3 | 90,2 | 93,1 |
| в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене | км | 21,2 | 20,5 | 19,8 | 19,1 | 18,4 | 17,7 | 17,0 | 16,3 | 15,6 |
| Протяженность заменяемых сетей | км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 1. Производство тепловой энергии |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 253,16 | 255,19 | 257,41 | 259,84 | 262,51 | 265,43 | 268,63 | 272,13 | 275,97 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | % | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| Объём отпуска теплоэнергии в сеть | тыс. Гкал | 247,90 | 249,91 | 252,11 | 254,52 | 257,15 | 260,04 | 263,20 | 266,65 | 270,43 |
| Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 25,6 | 25,7 | 25,8 | 26,0 | 26,1 | 26,3 | 26,5 | 26,7 | 27,0 |
| Фактический уровень потерь при передаче тепловой энергии | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Отпущено тепловой энергии всем потребителям | тыс. Гкал | 222,29 | 224,21 | 226,29 | 228,57 | 231,05 | 233,76 | 236,71 | 239,94 | 243,47 |
| в т. ч. |
| Общий объём реализации услуги отопления | тыс. Гкал | 195,30 | 197,24 | 199,35 | 201,65 | 204,16 | 206,89 | 209,88 | 213,13 | 216,68 |
| в т. ч. |
| отопление для населения | тыс. Гкал | 132,89 | 132,78 | 132,67 | 132,56 | 132,44 | 132,33 | 132,21 | 132,10 | 131,98 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного отопления | чел. | 20764 | 20868 | 20972 | 21077 | 21183 | 21288 | 21395 | 21502 | 21609 |
| Общий объём реализации услуги ГВС | тыс. Гкал | 27,0 | 27,0 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| Общий объём реализации услуги ГВС | тыс. куб. м | 455,7 | 455,3 | 454,8 | 454,3 | 453,9 | 453,4 | 453,0 | 452,5 | 452,1 |
| в т. ч. |
| ГВС для населения | тыс. Гкал | 24,2 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| ГВС для населения | тыс. куб. м | 409,7 | 409,3 | 408,9 | 408,4 | 408,0 | 407,6 | 407,2 | 406,8 | 406,4 |
| Численность населения, пользующегося услугой горячего водоснабжения | чел. | 20301 | 20443 | 20586 | 20730 | 20876 | 21022 | 21170 | 21318 | 21467 |
| Фактический удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 169,6 | 169,1 | 168,1 | 166,1 | 166,0 | 165,8 | 165,7 | 166,5 | 164,4 |
| Нормативный удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 |
| Фактический удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии | кВт. ч/Гкал | 24,0 | 23,9 | 23,7 | 23,6 | 23,5 | 23,4 | 23,3 | 23,2 | 23,0 |
| Фактический удельный расход воды на единицу выработанной котельными тепловую энергию | м3/Гкал | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |

Таблица № 4.2.3. Развитие системы водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Основные показатели развития системы водоснабжения |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки | 17,8 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,9 | 18,9 | 19,4 | 19,4 |
| Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11,1 |
| Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема | % | 54,6% | 53,7% | 54,6% | 55,6% | 56,5% | 56,0% | 56,9% | 56,4% | 57,4% |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 10,3 |
| Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | 49,6% | 50,5% | 51,4% | 52,3% | 53,2% | 54,2% | 52,2% | 53,1% | 54,1% |
| Общая протяжённость сетей | км | 138,2 | 139,1 | 140,1 | 141,1 | 142,1 | 143,1 | 144,1 | 145,1 | 146,1 |
| Протяжённость сетей, нуждающихся в замене | км | 24,9 | 24,1 | 23,3 | 22,5 | 21,7 | 20,9 | 20,1 | 19,3 | 18,5 |
| в т. ч. протяженность заменяемой сети | км | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Протяжённость вновь вводимых сетей | км | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. м3 | 3547,0 | 3607,4 | 3669,0 | 3731,8 | 3795,8 | 3861,0 | 3927,4 | 3995,1 | 4064,1 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 285,3 | 288,7 | 292,1 | 295,6 | 299,2 | 302,8 | 306,5 | 310,2 | 314,0 |
| Расход на собственные нужды | % | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 7,9% | 7,9% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,7% |
| Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3 | 3261,7 | 3318,8 | 3376,9 | 3436,2 | 3496,6 | 3558,2 | 3620,9 | 3684,9 | 3750,1 |
| Объём потерь | тыс. м3 | 645,4 | 650,1 | 654,9 | 659,7 | 664,6 | 669,5 | 674,5 | 679,6 | 684,7 |
| Уровень потерь | % | 19,8% | 19,6% | 19,4% | 19,2% | 19,0% | 18,8% | 18,6% | 18,4% | 18,3% |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 2616,3 | 2668,7 | 2722,0 | 2776,5 | 2832,0 | 2888,6 | 2946,4 | 3005,4 | 3065,5 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 1338,7 | 1342,7 | 1346,7 | 1350,8 | 1354,8 | 1358,8 | 1362,9 | 1367,0 | 1371,1 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 1111,0 | 1160,2 | 1210,4 | 1261,6 | 1313,9 | 1367,3 | 1421,9 | 1477,5 | 1534,4 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 25520 | 25673 | 25827 | 25982 | 26138 | 26295 | 26453 | 26612 | 26772 |
| Объём услуг, реализуемых по приборам учёта | тыс. м3 | 1898,3 | 1947,9 | 1998,8 | 2051,0 | 2104,6 | 2159,5 | 2215,9 | 2273,8 | 2333,2 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 72,6% | 73,0% | 73,4% | 73,9% | 74,3% | 74,8% | 75,2% | 75,7% | 76,1% |
| Удельный расход электроэнергии на объем принятой воды | кВт. ч/ куб. м | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,94 |

Таблица № 4.2.4. Развитие системы водоотведения

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Основные показатели развития системы водоотведения |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % | 34,5% | 34,4% | 34,4% | 34,3% | 34,3% | 34,2% | 34,2% | 34,1% | 34,1% |
| Общая протяжённость сетей | км | 90,8 | 91,5 | 92,1 | 92,7 | 93,4 | 94,0 | 94,7 | 95,4 | 96,0 |
| Объём реализации услуги водоотведения (отведено сточных вод) | тыс. м3 | 2139,6 | 2136,3 | 2133,0 | 2129,8 | 2126,6 | 2123,4 | 2120,3 | 2117,2 | 2114,1 |
| в том числе: от населения | тыс. м3 | 1549,2 | 1542,9 | 1536,6 | 1530,4 | 1524,2 | 1518,0 | 1511,9 | 1505,7 | 1499,6 |
| Объём отведённых стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. м3 | 2139,6 | 2136,3 | 2133,0 | 2129,8 | 2126,6 | 2123,4 | 2120,3 | 2117,2 | 2114,1 |
| в т. ч.: на биологическую очистку | тыс. м3 | 2139,6 | 2136,3 | 2133,0 | 2129,8 | 2126,6 | 2123,4 | 2120,3 | 2117,2 | 2114,1 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | чел. | 22202 | 22336 | 22470 | 22605 | 22740 | 22877 | 23014 | 23152 | 23292 |
| Удельный расход электроэнергии на объем реализации услуг | кВт. ч/ куб. м | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,94 |

Таблица № 4.2.5. Развитие системы газоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Основные показатели развития системы газоснабжения |
| Транспортировка газа (по газораспределительным сетям), всего: | тыс. м3 | 88235 | 88551 | 88769 | 88792 | 89274 | 89794 | 90354 | 91182 | 91358 |
| - транзит | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - до конечных потребителей, из них: | тыс. м3 | 88235 | 88551 | 88769 | 88792 | 89274 | 89794 | 90354 | 91182 | 91358 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | 10680 | 10706 | 10732 | 10757 | 10783 | 10809 | 10834 | 10860 | 10886 |
| коммунально-бытовым предприятиям | тыс. м3 | 37998 | 38193 | 38291 | 38194 | 38555 | 38954 | 39393 | 40100 | 40155 |
| населению | тыс. м3 | 39557 | 39652 | 39746 | 39841 | 39936 | 40032 | 40127 | 40222 | 40318 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения | чел. | 26845 | 27034 | 27223 | 27414 | 27606 | 27800 | 27994 | 28191 | 28388 |
| Объём газа, реализуемого по приборам учёта | тыс. м3 | 88235 | 88551 | 88769 | 88792 | 89274 | 89794 | 90354 | 91182 | 91358 |
| в т. ч. |
| Охват населения приборами учета газа (индивидуальные приборы учета) | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Таблица № 4.2.6. Развитие системы захоронения (утилизации) ТБО

| Показатели | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные показатели развития системы захоронения (утилизации) ТБО |
| Накопленный объём захороненных (утилизированных) ТБО | тыс. м3 | 432,1 | 507,9 | 584,9 | 663,3 | 743 | 824,1 | 906,6 | 990,5 | 1075,91 |
| Объем твердых бытовых отходов, принимаемых на полигоне по захоронению ТБО | тыс. м3 | 74,5 | 75,8 | 77,1 | 78,4 | 79,7 | 81,1 | 82,5 | 83,9 | 85,4 |
| Объём реализации услуги по захоронению (утилизации) ТБО от всех потребителей | тыс. м3 | 74,5 | 75,8 | 77,1 | 78,4 | 79,7 | 81,1 | 82,5 | 83,9 | 85,4 |
| Численность населения, пользующегося услугой по захоронению (утилизации) ТБО | чел. | 28244 | 28471 | 28699 | 28929 | 29161 | 29394 | 29630 | 29867 | 30107 |

Таблица № 4.2.7. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Показатели | Факт | I этап | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |
| 1.1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 8,6% | 8,3% | 8,4% | 8,4% | 8,6% | 8,9% | 9,2% | 9,4% | 9,6% | 9,7% | 9,9% | 10,0% | 9,9% | 9,8% |
| 1.2. | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 2,5% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,1% | 2,1% |
| 1.3. | Процент собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 93,8% | 96,6% | 97,2% | 97,4% | 97,6% | 97,8% | 98,0% | 98,2% | 98,4% | 98,6% | 98,8% | 99,0% | 99,2% | 99,4% |
| 1.4. | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг к общей численности населения города, % | 2,1% | 1,9% | 1,6% | 1,4% | 1,8% | 1,8% | 1,7% | 1,7% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,4% |
| 2. Электроэнергия |
| 2.1. | Спрос на электроэнергию и перспективные нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Располагаемая мощность системы электроснабжения (с учетом перетоков в разрезе напряжения источников), тыс. мВт | 35,3 | 35,8 | 36,3 | 38,1 | 40,2 | 24,4 | 24,5 | 24,5 | 24,6 | 24,7 | 24,8 | 24,9 | 25,0 | 25,1 |
|  | Фактическая подключённая нагрузка (мощность), тыс. мВт | 18,5 | 19,0 | 21,1 | 21,2 | 22,2 | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,8 |
|  | Общий объём реализации электроэнергии, тыс. кВт. ч | 49549 | 48629 | 48963 | 48982 | 48586 | 49222 | 49344 | 49475 | 49616 | 49769 | 49933 | 50109 | 50299 | 50503 |
| 2.2. | Величина новых нагрузок, тыс. кВт. ч |  | -921 | 334 | 19 | -396 | 637 | 121 | 131 | 141 | 152 | 164 | 176 | 190 | 204 |
| 2.3. | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, %, в том числе: | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|  | по многоквартирным домам | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|  | по зданиям бюджетных организаций | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 2.4. | Количество аварий в сетях, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час. | 150 | 190 | 178 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. | 70 | 81 | 90 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Показатели эффективности производства ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средневзвешенные расходы на производство 1 кВт. ч электроэнергии, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Показатели эффективности транспортировки ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные потери, % | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% |
|  | фактические потери, % | 16,1% | 15,4% | 13,5% | 11,6% | 11,6% | 11,5% | 11,4% | 11,3% | 11,2% | 11,0% | 10,9% | 10,8% | 10,7% | 10,6% |
| 3. Теплоэнергия |
| 3.1. | Спрос на теплоэнергию и перспективные нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная мощность котельных, Гкал/ч | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 171,8 | 172,6 | 197,9 | 204,5 | 205,4 | 206,3 | 207,2 | 208,2 | 209,1 | 210,1 | 211,2 |
|  | Располагаемая мощность системы теплоснабжения, Гкал/ч | 120,5 | 118,6 | 116,5 | 115,1 | 117,0 | 149,1 | 150,3 | 151,6 | 153,1 | 154,6 | 156,4 | 158,2 | 160,3 | 162,6 |
|  | Коэффициент использования мощности котельных, % | 0,703256 | 0,6923 | 0,6804 | 0,67 | 0,678 | 0,7536 | 0,7351 | 0,7383 | 0,742 | 0,7463 | 0,7511 | 0,7567 | 0,7629 | 0,7699 |
|  | Общий объём реализации системы теплоснабжения, тыс. Гкал | 214,81 | 211,51 | 208,14 | 205,33 | 208,91 | 222,29 | 224,21 | 226,29 | 228,57 | 231,05 | 233,76 | 236,71 | 239,94 | 243,47 |
| 3.2. | Величина новых нагрузок, Гкал/ч. |  |  |  |  | 1,9 | 32,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
| 3.3. | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, %, в том числе: | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  | по многоквартирным домам | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  | по зданиям бюджетных организаций | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3.4. | Количество аварий в сетях, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. | Показатели эффективности производства ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средневзвешенные расходы на производство 1 Гкал, руб. | 1191,3 | 1250,7 | 1398,2 | 1519,8 | 1987,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный расход топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 178,4 | 179,9 | 178,8 | 174,4 | 170,9 | 169,6 | 169,1 | 168,1 | 166,1 | 166,0 | 165,8 | 165,7 | 166,5 | 164,4 |
|  | удельный расход электроэнергии на производство тепловой энергии, кВт. ч /Гкал | 22,4 | 23,6 | 25,1 | 24,2 | 24,1 | 24,0 | 23,9 | 23,7 | 23,6 | 23,5 | 23,4 | 23,3 | 23,2 | 23,0 |
|  | удельный расход воды на производство тепловой энергии, куб. м /Гкал | 0,26 | 0,21 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | уровень расхода тепловой энергии на собственные нужды ресурсоснабжающей организации при отгрузке ресурса, % | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| 3.8. | Показатели эффективности транспортировки ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные потери, % | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% | 10,8% |
|  | фактические потери, % | 10,4% | 10,4% | 10,3% | 10,4% | 10,4% | 10,3% | 10,3% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,1% | 10,1% | 10,0% | 10,0% |
| 4. Водоснабжение |
| 4.1. | Спрос на ресурс и перспективные нагрузки, тыс. кВт. ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема, тыс. м3 в сутки | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 17,8 | 17,8 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,9 | 18,9 | 19,4 | 19,4 |
|  | Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема, тыс. м3 в сутки | 11,9 | 9,0 | 9,1 | 8,5 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11,1 |
|  | Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема, % | 71,0% | 53,7% | 54,4% | 50,7% | 53,7% | 54,6% | 53,7% | 54,6% | 55,6% | 56,5% | 56,0% | 56,9% | 56,4% | 57,4% |
|  | Установленная производственная мощность очистных сооружений, тыс. м3 в сутки | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
|  | Фактическая производственная мощность очистных сооружений, тыс. м3 в сутки | 11,2 | 8,3 | 8,4 | 7,8 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 10,3 |
|  | Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений, % | 66,0% | 48,9% | 49,4% | 46,1% | 51,7% | 49,6% | 50,5% | 51,4% | 52,3% | 53,2% | 54,2% | 52,2% | 53,1% | 54,1% |
|  | Общий объём реализации системы водоснабжения, тыс. куб. м | 3276,4 | 2373,5 | 2439,9 | 2281,6 | 2565 | 2616,3 | 2668,7 | 2722 | 2776,5 | 2832 | 2888,6 | 2946,4 | 3005,4 | 3065,5 |
| 4.2. | Величина новых нагрузок, тыс. м3 в сутки |  |  |  |  | 1,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 4.3. | Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, %, в том числе: | 33,2% | 46,7% | 52,9% | 78,4% | 72,1% | 72,6% | 73,0% | 73,4% | 73,9% | 74,3% | 74,8% | 75,2% | 75,7% | 76,1% |
|  | по многоквартирным домам | 27,2% | 38,3% | 43,4% | 70,1% | 70,1% | 70,1% | 70,1% | 70,1% | 70,1% | 70,1% | 70,1% | 70,1% | 70,1% | 70,1% |
|  | по зданиям бюджетных организаций | 38,4% | 54,1% | 61,2% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% | 99,0% |
| 4.4. | Количество аварий в сетях, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. | Количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. | Показатели эффективности производства ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средневзвешенные расходы на единицу производства 1 куб. м воды | 12,99 | 15,88 | 17,02 | 18,31 | 17,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный расход электроэнергии на производство 1 куб. м воды, кВт. ч/ куб. м | 0,93 | 0,95 | 1,02 | 1,16 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,94 |
|  | собственные нужды ресурсоснабжающей организации при отгрузке ресурса, % | 5,9% | 7,8% | 8,2% | 8,1% | 8,1% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 7,9% | 7,9% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,7% |
| 4.8. | Показатели эффективности транспортировки ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | нормативные потери, % | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% |
|  | фактические потери, % | 20,0% | 21,8% | 20,4% | 20,2% | 20,0% | 19,8% | 19,6% | 19,4% | 19,2% | 19,0% | 18,8% | 18,6% | 18,4% | 18,3% |
| 5. Водоотведение |
| 5.1. | Спрос на услуги водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная производственная мощность очистных сооружений, тыс. м3 в сутки | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
|  | Фактическая производственная мощность очистных сооружений, тыс. м3 в сутки | 7,7 | 4,8 | 5,6 | 5,5 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
|  | Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений, % | 45,2% | 28,4% | 32,9% | 32,2% | 34,5% | 34,5% | 34,4% | 34,4% | 34,3% | 34,3% | 34,2% | 34,2% | 34,1% | 34,1% |
|  | Общий объём реализации системы водоотведения, тыс. куб. м | 2803,6 | 1762,1 | 2040,6 | 1995 | 2143 | 2139,6 | 2136,3 | 2133 | 2129,8 | 2126,6 | 2123,4 | 2120,3 | 2117,2 | 2114,1 |
| 5.2. | Величина новых нагрузок, тыс. кВт. ч |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | Количество аварий в сетях, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Длительность перерывов поставки услуги водоотведения, час. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Количество перерывов поставки услуги водоотведения, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Показатели эффективности производства услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средневзвешенные расходы на 1 куб. м стоков, руб. | 11,81 | 18,47 | 17,86 | 16,90 | 15,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный расход электроэнергии на производство услуги водоотведения, кВт. ч/ куб. м | 0,92 | 1,51 | 1,21 | 1,18 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,94 |
| 5. Утилизация (захоронение) ТБО |
| 6.1. | Объем отходов, размещаемых на полигоне ТБО, тыс. куб. м | 71,3 | 70,2 | 70,8 | 72,0 | 73,2 | 74,5 | 68,2 | 68,6 | 68,9 | 69,1 | 69,2 | 69,2 | 69,1 | 68,7 |
| 6.2. | Доля отходов, используемых в качестве вторичных ресурсов, % |  |  |  |  |  |  | 10,0% | 11,0% | 12,1% | 13,3% | 14,6% | 16,1% | 17,7% | 19,5% |
| 6.3. | Уровень централизованного вывоза ТБО с территории городского округа, % |  |  |  |  | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 6.4. | Доля мест временного хранения отходов (контейнерных площадок), в отношении которых необходим капитальный ремонт и переоборудование под раздельный сбор ТБО |  |  |  |  | 100,0% | 100,0% | 80,0% | 64,0% | 51,2% | 41,0% | 32,8% | 26,2% | 21,0% | 16,8% |
| 6.5. | Объем реализации услуг по утилизации (захоронению) ТБО, тыс. куб. м, в т. ч.: | 71,3 | 70,2 | 70,8 | 72,0 | 73,2 | 74,5 | 75,8 | 77,1 | 78,4 | 79,7 | 81,1 | 82,5 | 83,9 | 85,4 |
|  | от населения, тыс. куб. м | 47,6 | 46,8 | 47,2 | 48,2 | 49,1 | 50,1 | 51,1 | 52,1 | 53,2 | 54,2 | 55,3 | 56,4 | 57,6 | 58,7 |
|  | от бюджетных организаций, тыс. куб. м | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
|  | от прочих потребителей, тыс. куб. м | 21,0 | 20,7 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 22,6 | 22,8 | 23,0 | 23,2 |
| 6.6. | Себестоимость утилизации (захоронения) 1 куб. м ТБО, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.3. Целевые показатели потребления населением городского поселения «Город Малоярославец» каждого вида коммунального ресурса

Таблица № 4.3.1. Динамика изменения удельных расходов каждого вида ресурса в расчете на 1 кв. м,  на 1 чел.

| Индикаторы | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система электроснабжения |
| Удельное электропотребление | кВт. ч/чел. в мес. | 67,4 | 68,0 | 68,9 | 70,0 | 69,4 | 68,8 | 68,3 | 67,8 | 67,2 | 66,7 | 66,1 | 65,6 | 65,1 | 64,6 |
| II. Система теплоснабжения |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | Гкал/кв. м в месяц | 0,0169 | 0,0170 | 0,0168 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0166 | 0,0166 | 0,0165 | 0,0165 | 0,0164 |
| Удельное теплопотребление услуги ГВС | куб. м./чел. в месяц | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
| III. Система водоснабжения |
| Удельное водопотребление | м3/чел. в мес. | 5,9 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| IV. Система водоотведения |
| Удельное водоотведение | м3/чел. в мес. | 7,7 | 4,5 | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
| V. Система газоснабжения |
| Удельное газоснабжение | м3/чел. в мес. | 119 | 120 | 121 | 124 | 123 | 123 | 122 | 122 | 121 | 121 | 120 | 119 | 119 | 118 |
| VI. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |
| Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | м3/чел. в год | 1,68 | 1,69 | 1,69 | 1,70 | 1,70 | 1,71 | 1,71 | 1,72 | 1,72 | 1,73 | 1,73 | 1,74 | 1,74 | 1,75 |

## 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие городского поселения «Город Малоярославец» возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Программа инвестиционных проектов городского поселения «Город Малоярославец» представлена реализацией:

  - Целевой программы МО ГП «Город Малоярославец» «Энергосбережение и энергоэффективность» на 2014-2020 годы;

  - Муниципальной целевой программы «Чистая вода» на период 2014-2020 годов муниципального образования «Город Малоярославец»;

  - Мероприятий по развитию системы электроснабжения на период с 2021-2024 гг.;

  - Мероприятий по развитию системы теплоснабжения на период с 2021-2024 гг.;

  - Мероприятий по развитию системы водоотведения на период с 2015-2024 гг.;

  - Мероприятий по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Таблица № 5.1. Свод инвестиционных проектов

в текущих ценах 2014 г., тыс. руб.

| Мероприятия | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия целевой программы МО ГП "Город Малоярославец" "Энергосбережение и энергоэффективность" на 2014-2020 годы | 242484 | 32984 | 35500 | 41000 | 43000 | 44000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия по развитию системы водоснабжения в соответствии с муниципальной целевой программой "Чистая вода" на период 2014-2020 годов муниципального образования "Город Малоярославец" | 171649 | 10149 | 10500 | 11000 | 19500 | 20000 | 21000 | 19900 | 21500 | 23100 | 15000 |
| Мероприятия по развитию системы водоотведения в соответствии с муниципальной целевой программой "Чистая вода" на период 2014-2020 годов муниципального образования "Город Малоярославец" | 57500 | 500 | 0 | 0 | 18600 | 18700 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ориентировочные капвложения на развитие и реконструкцию объектов системы электроснабжения | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 4000 | 4500 | 4800 |
| Ориентировочные капвложения на строительство для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 11000 | 11000 | 12000 |
| Ориентировочные капвложения на развитие и реконструкцию объектов системы теплоснабжения | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 |
| Ориентировочные капвложения на строительство новых источников тепловой энергии и сетей | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 28000 | 28000 | 29000 |
| Ориентировочные вложения на капитальный ремонт, реконструкцию существующего оборудования и сетей системы водоотведения | 31000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 4000 | 4200 |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 46500 | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 8000 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 |
| ИТОГО: | 751233 | 46633 | 51200 | 59500 | 91800 | 97700 | 97900 | 73200 | 77500 | 80600 | 75200 |
| Источник финансирования |
| Средства предприятия | 35497 | 2022 | 2125 | 2275 | 2400 | 2550 | 2600 | 4675 | 5250 | 5600 | 6000 |
| Местный бюджет | 185395 | 9145 | 11310 | 18050 | 22260 | 25500 | 22560 | 17450 | 18460 | 19900 | 20760 |
| Внебюджетные источники | 449484 | 28984 | 31000 | 32000 | 59600 | 61700 | 64700 | 42900 | 44700 | 45600 | 38300 |
| Источники финансирования не определены | 80857 | 6482 | 6765 | 7175 | 7540 | 7950 | 8040 | 8175 | 9090 | 9500 | 10140 |

Инвестиционные проекты представлены в разделах 6 - 10 Обосновывающих материалов.

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» на 2014-2020 годы» предусмотрены мероприятия по реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» на 2014-2020 годы» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, в экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Таблица № 5.2. Экономическая эффективность коммунальных систем от реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

| Показатели | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Потери тепловой энергии | % | 10,4% | 10,3% | 10,4% | 10,4% | 10,3% | 10,3% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,1% | 10,1% | 10,0% | 10,0% |
| Экономия от уменьшения потерь тепла | тыс. руб. |  |  |  |  | 297 | 247 | 275 | 303 | 334 | 367 | 402 | 436 | 471 |
| Нормативный удельный расход топлива на объем выработки тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 166,5 | 164,6 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 | 164,4 |
| Объем потребления топлива - природный газ | тыс. куб. м | 38401 | 37502 | 36128 | 35998 | 37998 | 38193 | 38291 | 38194 | 38555 | 38954 | 39393 | 40100 | 40155 |
| Экономия от снижения потребления топлива | тыс. куб. м |  |  |  | 739 | 1073 | 1190 | 1435 | 1908 | 1958 | 2010 | 2064 | 1898 | 2436 |
| Экономия от снижения потребления топлива | тыс. руб. |  |  | 0 | 4423 | 7290 | 9115 | 12287 | 18117 | 20616 | 23373 | 26170 | 25529 | 34762 |
| Фактический (плановый) удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт. ч /Гкал | 23,59 | 25,14 | 24,23 | 24,10 | 23,98 | 23,86 | 23,74 | 23,63 | 23,51 | 23,39 | 23,27 | 23,16 | 23,04 |
| Объем потребления электроэнергии | тыс. кВт. ч/год | 5482 | 5689 | 5833 | 5669 | 6200 | 6212 | 6232 | 6258 | 6293 | 6336 | 6389 | 6452 | 6527 |
| Экономия в расчете на 1 Гкал реализованной теплоэнергии | кВт. ч |  |  |  |  | 0,517 | 0,699 | 0,869 | 1,026 | 1,170 | 1,300 | 1,415 | 1,516 | 1,600 |
| Экономия от снижения потребления электроэнергии | тыс. руб. |  |  |  | 0 | 461 | 691 | 954 | 1252 | 1587 | 1963 | 2380 | 2816 | 3228 |
| Экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению (без экономического эффекта от снижения потерь) | тыс. руб. |  |  |  | 4423 | 7752 | 9806 | 13241 | 19369 | 22203 | 25336 | 28550 | 28345 | 37990 |
| Экономия ресурсов по реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению |  |  |  |  | 4423 | 8048 | 10053 | 13516 | 19672 | 22537 | 25703 | 28952 | 28781 | 38462 |
| Выплата з/платы в расчете на 1 Гкал выработки тепловой энергии | руб. | 184 | 180 | 195 | 211 | 228 | 245 | 263 | 283 | 304 | 326 | 350 | 376 | 404 |
| Изменение з/платы по отношению к предыдущему году | Коэффициент |  |  | 1,084 | 1,083 | 1,078 | 1,076 | 1,074 | 1,076 | 1,074 | 1,073 | 1,072 | 1,075 | 1,075 |
| Снижение затрат на зарплату и соц. выплаты | тыс. руб. |  |  |  | 20,5 | 32,8 | 26,6 | 28,9 | 31,5 | 34,3 | 37,4 | 40,8 | 44,7 | 49,0 |
| Ремонт в расчете на 1 Гкал выработки тепловой энергии | руб. | 36,1 | 37,1 | 38,2 | 40,7 | 43,1 | 45,4 | 47,6 | 50,2 | 52,6 | 55,2 | 58,0 | 61,0 | 64,1 |
| Индекс-дефлятор (производство) согласно Сценарным условиям долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года | Коэффициент |  |  |  | 1,063 | 1,060 | 1,053 | 1,050 | 1,053 | 1,049 | 1,049 | 1,051 | 1,052 | 1,050 |
| Снижение затрат на осуществление ремонта | тыс. руб. |  |  |  | 3,9 | 6,2 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,8 |
| Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению | тыс. руб. |  |  |  | 4423 | 8048 | 10053 | 13516 | 19672 | 22537 | 25703 | 28952 | 28781 | 38462 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Уровень потерь | % | 21,8% | 20,4% | 20,2% | 20,0% | 19,8% | 19,6% | 19,4% | 19,2% | 19,0% | 18,8% | 18,6% | 18,4% | 18,3% |
| Экономия от уменьшения потерь воды | тыс. руб. |  |  | 0,0 | 161,2 | 171,7 | 181,6 | 191,6 | 202,8 | 213,8 | 225,4 | 238,1 | 251,8 | 265,7 |
| Расход электрической энергии на производство и передачу воды | тыс. кВт. ч | 3121,8 | 3414,4 | 3621,7 | 3414,0 | 3454,7 | 3496,0 | 3538,0 | 3580,5 | 3623,7 | 3667,5 | 3712,0 | 3757,1 | 3802,9 |
| Объем расхода электроэнергии на 1 куб. м реализованной воды | кВт. ч | 1,32 | 1,40 | 1,59 | 1,33 | 1,32 | 1,31 | 1,30 | 1,29 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 1,24 |
| Экономия от снижения потребления электроэнергии | кВт. ч |  |  | 0 | 0 |  | 28 | 56 | 86 | 116 | 147 | 179 | 211 | 245 |
| Экономия от снижения потребления электроэнергии | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 |  | 123 | 273 | 457 | 680 | 948 | 1269 | 1636 | 2029 |
| Экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по водоснабжению (без экономического эффекта от снижения потерь) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 123 | 273 | 457 | 680 | 948 | 1269 | 1636 | 2029 |
| Экономия ресурсов по реализации ПКР при предоставлении услуг по водоснабжению |  |  |  | 0 | 161 | 172 | 304 | 465 | 660 | 894 | 1173 | 1507 | 1888 | 2295 |
| Выплата з/платы в расчете на 1 куб. м производства (подъема) воды | руб. | 5,2 | 5,2 | 5,6 | 6,1 | 6,5 | 7,0 | 7,6 | 8,1 | 8,7 | 9,4 | 10,0 | 10,8 | 11,6 |
| Изменение з/платы по отношению к предыдущему году | Коэффициент |  |  | 1,084 | 1,083 | 1,078 | 1,076 | 1,074 | 1,076 | 1,074 | 1,073 | 1,072 | 1,075 | 1,075 |
| Снижение затрат на зарплату и соц. выплаты | тыс. руб. |  |  |  | 978 | 1122 | 1277 | 1447 | 1647 | 1865 | 2110 | 2391 | 2717 | 3082 |
| Ремонт в расчете на 1 куб. м производства (подъема) воды | руб. | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| Индекс-дефлятор (производство) согласно Сценарным условиям долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года | Коэффициент |  |  |  | 1,063 | 1,060 | 1,053 | 1,050 | 1,053 | 1,049 | 1,049 | 1,051 | 1,052 | 1,050 |
| Снижение затрат на осуществление ремонта | тыс. руб. |  |  |  | 181 | 204 | 228 | 252 | 281 | 311 | 344 | 381 | 424 | 470 |
| Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по водоснабжению | тыс. руб. |  |  |  | 1320 | 1498 | 1809 | 2164 | 2588 | 3069 | 3627 | 4279 | 5029 | 5847 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Объем потребления электроэнергии | тыс. кВт. ч | 2658 | 2465 | 2363 | 2100 | 2086 | 2072 | 2059 | 2045 | 2032 | 2019 | 2006 | 1993 | 1980 |
| Экономия от снижения потребления электроэнергии | кВт. ч |  |  |  | 439 | 448 | 458 | 468 | 477 | 487 | 496 | 506 | 515 | 524 |
| Общая экономия при реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры при предоставлении услуг по водоотведению | тыс. руб. |  |  |  | 1584 | 1798 | 2021 | 2270 | 2548 | 2858 | 3205 | 3592 | 3987 | 4342 |
| Общая экономия при реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | тыс. руб. |  |  |  | 7327 | 11344 | 13882 | 17949 | 24808 | 28464 | 32535 | 36823 | 37797 | 48651 |

## 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

1. Объем финансовых потребностей для финансирования инвестиционных проектов представлен в разделе 12 «Финансовые потребности для реализации программы» Обосновывающих материалов. Объемы финансовых потребностей представлены в ценах 2014 г.

2. Источниками инвестиций являются собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства разных уровней, средства частных инвесторов (в том числе по договорам концессии).

В разделе 13 «Организация реализации проектов» Обосновывающих материалов проанализирована ситуация и сделан вывод, об источниках финансирования инвестиционных проектов для систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в городском поселении «Город Малоярославец».

Реализация проектов будет осуществляться:

- действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы;

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных предпринимателей по договорам коммерческой концессии).

3. В городском поселении «Город Малоярославец» утверждены тарифы на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры.

4. Динамика изменения уровня тарифов на коммунальные услуги на период до 2024 г. представлена в разделе 15 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги» Обосновывающих материалов.

5. Расчет платы населения за коммунальные услуги, с выделением каждого вида коммунальных услуг с учетом дополнительных расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии населению представлен в разделе 15 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги» Обосновывающих материалов.

## 7.  Управление программой

1. Ответственным за реализацию программы является Глава администрации городского поселения «Город Малоярославец».

2. План-график работ по реализации программы, включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятия решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе на концессию и т.д., утверждается дополнительно после принятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией городского поселения «Город Малоярославец».

4. Представление отчетности по выполнению Программы производится до 1 марта года следующего после отчетного.

5. Корректировка программы осуществляется один раз в три года.